Intensité électrique

Positionnement dans l’année de 4ème

Cette séance est inscrite dans la partie B du programme :

Intensité et tension, deux grandeurs électriques issues de la mesure : quelles grandeurs électriques peut-on mesurer dans un circuit ?

## Prérequis

L’élève maîtrise l’utilisation de l’ampèremètre

## Capacités du socle figurant dans la grille de référence

- Rechercher, extraire et organiser l’information utile

- Décrire le comportement d’une grandeur.

- Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes

- Suivre un protocole

- Effectuer une mesure.

Capacités contextualisées dans le programme

- Suivre un protocole donné (utiliser un appareil de mesure).

- Mesurer (lire une mesure, estimer la précision d’une mesure, optimiser les conditions de mesure).

- Associer les unités aux grandeurs correspondantes.

Matériel sur chaque paillasse

- un générateur de tension continu pouvant fournir au moins 2 tensions différentes
- un ampèremètre
- trois lampes identiques et un moteur
- cinq fils de connexion

Déroulement

Dans une première partie, l’élève réalise des manipulations avec le matériel qui est sur sa table. Dans la seconde partie, on  lui demande d’interpréter les observations qu’il pu faire.

Conseils pour l’évaluation des compétences

Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes

Effectuer un geste technique en respectant des consignes, utiliser une formule

- suivre un protocole donné.

Capacité testée à chaque appel au professeur. Elle est validée si au moins 3 circuits sur les 4 ont étés réalisés correctement dès le premier essai. Elle est non validée sinon.

- mesurer.

Capacité validée si l’élève écrit pour chaque expérience le résultat lu sur l’ampèremètre en précisant l’unité de mesure. Elle est non validée sinon.

Rechercher, extraire et organiser l’information utile

Décrire le comportement d’une grandeur

L’exploitation des mesures est validée si l’élève a au moins 3 bonnes réponses sur les 4. Une réponse sera considérée comme juste si l’élève entoure la bonne réponse et donne les bons numéros d’expériences. Elle est non validée sinon.

Correction de l’exploitation des résultats

Question 1 : Réponse c, expérience n°4

Question 2 : Réponse a, expérience n°2

Question 3 : Réponse b, expérience n°5

Question 4 : Réponse b, expérience n°3

Intensité électrique

FICHE ELEVE

1ère partie : Expériences

Du matériel est sur disponible sur la table. Réaliser les expériences suivantes :

Expérience n°1 : Réaliser un circuit en série comportant un générateur délivrant une tension de 6 V, deux lampes et un ampèremètre. L’ampèremètre permet de connaître la valeur du courant à la sortie de la pile.

Appeler le professeur pour lui faire vérifier le circuit

Noter la valeur affichée par l’ampèremètre : ……………………………………………………………

Expérience n°2 : Eteindre le générateur et ajouter dans le circuit précédent une troisième lampe entre les deux premières. Avant de rallumer le générateur,

Appeler le professeur pour lui faire vérifier le circuit

Noter la valeur affichée par l’ampèremètre : ……………………………………………………

Expérience n°3 : Eteindre le générateur et remplacer dans le circuit précédent la dernière lampe par un moteur. Avant de rallumer le générateur,

Appeler le professeur pour lui faire vérifier le circuit

Noter la valeur affichée par l’ampèremètre : ……………………………………………………

Expérience n°4 : Eteindre le générateur et intervertir dans le circuit précédent la position du moteur avec celle de la première lampe. Avant de rallumer le générateur,

Appeler le professeur pour lui faire vérifier le circuit

Noter la valeur affichée par l’ampèremètre : ……………………………………………………

Expérience n°5 : Placer le sélecteur de tension du générateur sur la position 12V tout en gardant le même circuit.

Noter la valeur affichée par l’ampèremètre : ……………………………………………………

Intensité électrique

2ème partie : Exploitation des mesures

En se référant aux expériences précédentes, compléter chacune des phrases suivantes en entourant à chaque fois la bonne réponse puis en précisant les numéros des expériences qui permettent de conclure.

1. Lorsque je change l’ordre des récepteurs, l’intensité du courant électrique dans le circuit
a) augmente.
b) diminue.
c) reste constante.

N° des expériences qui me permettent de conclure : … et …

2. Lorsque j’augmente le nombre de récepteurs, l’intensité du courant électrique dans le circuit
a) augmente.
b) diminue.
c) reste constante.

N° des expériences qui me permettent de conclure : … et …

3. Lorsque j’augmente la tension délivrée par le générateur, l’intensité du courant électrique dans le circuit
a) augmente.
b) diminue.
c) reste constante.

N° des expériences qui me permettent de conclure : … et …

4. Lorsque je remplace un récepteur par un autre, l’intensité du courant électrique dans le circuit
a) ne varie pas.
b) peut varier.

N° des expériences qui me permettent de conclure : … et …

# Text boxes

4B1

Durée :

30 minutes

Physique – Chimie

Niveau 4ème

B.O. Partie B :

Les lois du courant continu : Intensité et tension

Mise en œuvre d’une démarche scientifique ou d’une résolution de problèmes

- Rechercher, extraire et organiser l’information utile

- Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes

# Compétence 3

Principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique