TP : Réflexion totale et fibre optique (1H30)

L’étude de la réfraction d’un point de vue théorique n’est pas étudiée ici. Les élèves doivent simplement constater avec une lanterne et un hémicylindre, les conditions d’une réflexion totale (observations qualitatives et non quantitatives).

Applications du phénomène de réflexion totale : fontaine lumineuse, fibre optique.

A partir d’un site Internet, les élèves effectuent une recherche documentaire sur les applications médicales (travail à la maison).

# REFLEXION TOTALE ET FIBRE OPTIQUE

## 1. REFRACTION ET REFLEXION (expérience élève)

## 1.1 Expérience (rappel de seconde)

Un rayon lumineux passant d'un milieu transparent à un autre milieu transparent change de direction : c'est le phénomène de réfraction.

Remarque : la réfraction s'accompagne toujours d'une réflexion.

## 1.2 Mesures

## Vérifier que l’on obtient i1 = i’  et i1  i

Pour quelles valeurs de i1 observe-t-on un phénomène de réfraction ?

## 1.3 Indice de réfraction d’un milieu transparent

Chaque milieu transparent est caractérisé par une grandeur appelée indice de réfraction, notée n.

exemples :

- n(air) = n(vide) = 1

- n (verre) = 1,5

## 1.4 Conclusion

On a observé un phénomène de réfraction accompagné d’une réflexion pour toutes les valeurs de i1. Dans les cas où l’indice du milieu n°1 est inférieur à l’indice du milieu n°2, seule une partie de la lumière incidente est réfléchie.

## 2. LA REFLEXION TOTALE (expérience élève)

## 2.1 expérience :

- milieu 1 : le verre  n = 1,5

- milieu 2 : l’air  n = 1

On utilise l’hémicylindre en plexiglas

A partir des observations expérimentales, compléter le schéma pour i1 = 35°.

- Compléter le schéma pour i1 = 60 °.

- A partir de quelle valeur de i1 (notée ilimite) n’observe-t-on plus de rayon réfracté ?

- Que devient alors la lumière incidente (observer le rayon réfléchi)

## 2.2 Conclusion

### Un rayon lumineux peut subir une réflexion totale en passant d’un milieu transparent à un autre milieu transparent d’indice plus petit.

- La réflexion totale se produit si i1 > ilimite.

## 3. LA LUMIERE GUIDEE

## 3.1 La fontaine lumineuse (expérience professeur)

## Noter les observations quand on laisse l’eau couler.

## 3.2 La fibre optique (expérience professeur ou élève)

Une fibre optique est un fil de verre transparent très fin qui a la propriété de conduire la lumière.

On utilisera la lumière du laser.

Questions :

- peut-on voir la lumière se propager dans l’air ?

- voit-on la lumière se propager dans la fibre optique ?

- qu’observe-t-on à l’extrémité de la fibre optique ?

- schématiser le trajet d’un rayon lumineux dans la fibre optique.

## 4.  APPLICATIONS MEDICALES

Travail personnel : trouver trois applications médicales qui utilisent la fibroscopie.

http://www.doctissimo.fr/html/sante/imagerie/cystoscopie.htm

fiche réponse :

L’endoscopie consiste à introduire une fibre optique  (ou "endoscope") dans un conduit ou une cavité de l’organisme. Cette technique est le plus souvent utilisée pour rechercher visuellement la cause d’un trouble.

## 4.1 La fibroscopie oeso-gastro-duodénale

Son principe consiste à explorer la paroi interne (muqueuse) de la partie supérieure du tube digestif : oesophage, estomac et duodénum (toute première portion du petit intestin) à l'aide d'un endoscope (fibre optique) introduit par la bouche.

L'appareil optique (endoscope) se compose d'un câble souple de quelques millimètres de diamètre muni d'une fibre optique. Il possède une source lumineuse à l'une de ses extrémités. Les plus performants utilisent une mini caméra et sont connectés à un écran vidéo. Ils peuvent être équipés de pinces afin de réaliser des prélèvements pour une analyse en laboratoire. Un système de commande permet à l'extrémité de l'endoscope de pivoter pour aider la progression en suivant les courbures de l'intestin.

## 4.2 La fibroscopie bronchique

Son principe consiste à explorer une articulation à l’aide d’un endoscope à fibre optique introduit directement dans l’articulation.

On réalise des arthroscopies essentiellement au niveau du genou et de l’épaule.

Cet examen étudie les structures articulaires (cartilages, ménisques, ligaments) afin de :

- déceler les anomalies.

- effectuer des prélèvements.

- réaliser de petits gestes chirurgicaux (suture d’un ménisque, ablation de débris, lavage articulaire…).

## 4.3 La cystoscopie

Son principe consiste à explorer la paroi interne de la vessie à l’aide d’un endoscope (fibre optique) introduit par les voies urinaires.

.

Elle recherche :

- un cancer.

- des polypes.

- une inflammation ou infection.

- une malformation…

# Text boxes

V E R R E

A I R

i2

rayon réfracté

i'

i1

dioptre

rayon réfléchi

rayon incident

N

N’

0

0

90°

90°

laser