| Énergie cinétique et sécurité routière Activités expérimentales | SÉcuritÉ routiÈre : de quels paramÈtres dÉpend la distance d’arrÊt d’un vÉhicule |
| --- | --- |

Objectif : Comprendre quelles sont les conséquences de la vitesse et de quelques autres paramètres en matière de sécurité routière.

La distance d’arrêt (dA) est la somme de deux termes :

(	Distance de réaction (dR) : distance parcourue par le véhicule entre l’instant où son conducteur perçoit le danger et celui où il commence à freiner. Cette distance est proportionnelle à la vitesse v du véhicule et au temps de réaction tR du conducteur : dR = v(tR.

En général, tR = 1 s en situation d’attention soutenue.

(	Distance de freinage (dF) : distance parcourue par le véhicule entre l’instant où il commence à freiner et celui où il s’immobilise (dépend essentiellement du revêtement de la route : lisse ou granuleux, … de l’état du véhicule : pneus, freins, charge, … des conditions climatiques : sol sec ou mouillé, …).

DISTANCE D’ARRÊT (dA) = DISTANCE DE RÉACTION (dR) + DISTANCE DE FREINAGE (dF)

I- Utilisation d’un logiciel de simulation

Le logiciel « moduloroute » éditée par la Prévention Routière permet de simuler l’arrêt d’un véhicule et de déterminer sa distance d’arrêt en faisant varier différents paramètres : la vitesse du véhicule, l’état de la chaussée (sol sec ou mouillé), le temps de réaction du conducteur (et l’état des freins).

On réalisera ainsi des simulations successives pour comparer l’effet de la modification d’un seul paramètre à la fois.

1-	Influence de la vitesse

Cliquer sur. Feuilleter les pages numérotées de 1/6 à 6/6 puis revenir à la page 5/6. Fixer la vitesse du véhicule à 50 , puis 70 , 90 , 100 , 110  et enfin 130  (chaussée sèche, tR = 1 s, freins neufs).

a)	Compléter le tableau ci-dessous :

| Vitesse v du véhicule |  | 50 | 70 | 90 | 100 | 110 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distance de réaction dR (m) |  |  |  |  |  |  |
| Distance de freinage dF (m) |  |  |  |  |  |  |
| Distance d’arrêt dA sur route sèche (m) |  |  |  |  |  |  |

b)	Montrer que la distance de réaction dR est proportionnelle à la vitesse v de la voiture, exprimée en .

c)	Montrer que la distance de freinage dF est proportionnelle au carré de la vitesse v de la voiture.

2-	Influence des conditions climatiques

Cliquer sur. Feuilleter les pages numérotées de 1/6 à 6/6 puis revenir à la page 5/6. Fixer la vitesse du véhicule à 50  (tR = 1 s, freins neufs), puis faire circuler la voiture sur une chaussée sèche, mouillée et détrempée.

a)	Compléter le tableau ci-dessous :

| État de la chaussée | Chaussée sèche | Chaussée mouillée | Chaussée détrempée |
| --- | --- | --- | --- |
| Distance de réaction dR (m) |  |  |  |
| Distance de freinage dF (m) |  |  |  |
| Distance d’arrêt dA pour v = 50 |  |  |  |

b)	La distance parcourue pendant le temps de réaction varie-t-elle ?

c)	Pour quelle raison la distance d’arrêt augmente-t-elle ?

3-	Influence du temps de réaction

a)	D’après la réponse à la question 1.b, calculer la distance de réaction dR pour les temps de réaction du tableau            ci-dessous dans le cas d’un véhicule roulant à la vitesse v = 50  = ………………… :

| Temps de réaction du conducteur tR (s) | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distance de réaction dR (m) |  |  |  |

b)	La distance de freinage varie-t-elle ? Pourquoi ?

c)	Pour quelle raison la distance d’arrêt augmente-t-elle ?

d)	Indiquer les causes qui, selon vous, pourraient augmenter le temps de réaction du conducteur.

S’il vous reste du temps, effectuer le test dans

De toute façon, il serait bon pour votre propre sécurité et celle des autres de redécouvrir l’intégralité de ce logiciel !!! N’oubliez pas qu’un jour, on est automobiliste et un autre jour, piéton !!!

II- Et maintenant, calculons …

Toutes ces distances peuvent se retrouver par le calcul … Imaginons la situation suivante …

Vous roulez sur une autoroute horizontale et rectiligne à la vitesse v = 108 . Vous êtes attentif, votre voiture, de masse m = 1 000 kg, est en bon état et la route est sèche. Soudain vous apercevez un obstacle sur la route et freinez en urgence.

Où va s’arrêter votre véhicule ? Les forces de frottements sont supposées de valeur constante F = 7 500 N, colinéaires à la vitesse et de sens contraire.

1-	Distance de freinage

a)	Définir le système et le référentiel d’étude.

b)	Faire le bilan des forces extérieures appliquées au système. Les représenter sur un schéma.

c)	Exprimer la vitesse v en .

d)	Déterminer le travail de chacune des forces précédentes pour un déplacement AB (A étant le point où le véhicule ayant une vitesse vA commence à freiner et B, celui où il s’arrête, vB = 0).

e)	En utilisant le théorème de l’énergie cinétique, montrer que la distance de freinage dF de la voiture est donnée par :

2-	Distance d’arrêt

a)	Calculer la distance dR parcourue par le véhicule pendant la durée du temps de réaction (tR = 1 s).

b)	En déduire la valeur de la distance d’arrêt dA. Comparer à celle obtenue avec le logiciel de simulation pour une vitesse de 110 .

Logiciel de simulation utilisé sur le site :

http://www.preventionroutiere.asso.fr/acteur_education_interactif_lycee.aspx

# Text boxes

dA

dF

dR

(  …