TP		 Mesurer une durée avec un oscillateur électrique

Objectif:    réaliser une horloge à l’aide d’un circuit  intégré ( nommé NE 555).

*utiliser l’oscilloscope pour mesurer une période.

I) Réaliser le montage suivant: ( 11 fils )

II) Visualisation du signal de sortie:

1) Avec une DEL:

11) Exp:

*Brancher entre les bornes S et M une DEL. ( essayer les 2 sens de branchement ). Comment fonctionne-t-elle ?

*Quelle grandeur est caractéristique de ce type de signal ? Comment la déterminer le plus précisément possible ?

*Pour les différentes valeurs de la capacité C du condensateur, mesurer la période T du signal avec le chronomètre, en déduire la fréquence F du signal et compléter le tableau.

| Grandeurs constantes: R’= 1 kΩ et R= 56 kΩ |
| --- |
| C ( µF ) | 15,5 | 13 | 10,5 | 8 | 0,5 |
| 10 T ( s ) |  |  |  |  | ? |
| T ( s ) |  |  |  |  | ? |
| F=1/T ( Hz ) |  |  |  |  | ? |

- Représenter T = f ( C ) à l’échelle: *abscisses:  1cm<—>1 µF *ordonnées:  1cm<—>0,1s.

- Expliquer pourquoi on ne peut mesurer T avec un chronomètre pour C=0,5 µF.

Déterminer T d’après le graphique. Cette détermination est-elle précise ? Quel appareil permettrait de mesurer précisément T ?

12)    Conclure:

2) Avec un oscilloscope:   ( ! Pour l’instant  conserver R’= 1 kΩ et R= 56 kΩ et C= 0,5 µF ! )

21)Exp:

*Brancher entre S et M la voie CH1 d’un oscilloscope .

( la diode peut être conservée ou enlevée ).

( Ajuster les réglages d’après le transparent )

*Comment varie la tension entre S et M? La représenter sur l’oscillogramme ci-contre

*Pour les différentes valeurs de R,  mesurer T à l’oscilloscope,

en déduire la fréquence F du signal et compléter le tableau.

| Grandeurs constantes: R’= 1 kΩ et C= 0,5 µF |
| --- |
| R ( kΩ ) | 56 | 33 | 22 | 10 | 1 |
| Calibre |  |  |  |  |  |
| divisions |  |  |  |  |  |
| T ( s ) |  |  |  |  |  |
| F=1/T ( Hz ) |  |  |  |  |  |

- * Représenter T = f ( R ) à l’échelle: *abscisses:  1cm<—> 5 kΩ  *ordonnées:  1cm<—>2 ms.

22) Conclure:

III) Conclusion: