T.P. La mesure d'une durée.

Objectifs

Savoir comment on peut mesurer une durée.

Revoir le principe de fonctionnement d'un oscilloscope.

Application : mesure d'une très courte durée.

Utiliser les technologies de l'information et de la communication

1.

Aller sur le site de Web Sciences : http://www.web-sciences.com/oscillo/oscillo.html

Revoyez le fonctionnement d'un oscilloscope en suivant le plan suivant :

- Déviation verticale et horizontale

- Balayage et mode XY

- Tension variable

- Période et fréquence

- Un oscilloscope complet

- Exercices d'application

- Répondre aux questionnaires 1 et 2.

2. Application : mesure de la période d'un phénomène lumineux

2.1. Manipulation n°2 page 294

2.2. Répondre aux questions n° 5 à 7 page 294

2.3. Mise en commun des résultats

3. Bilan du TP

A rendre pour jeudi 25 avril

NOM 							Prénom

Questionnaire n°1

1. Déviation verticale et sensibilité verticale

1. 1. Déviation verticale:

L'oscilloscope est utilisé en mode XY (pas de balayage).

En absence de tension, le "spot" frappe l'écran en son centre (si l'oscilloscope est correctement réglé). Lorsqu'on applique une ________________ sur l'oscilloscope, le spot ______________.

Lorsqu'on applique une ______________________ sur l'oscilloscope, le spot _____________.

L'axe vertical de l'écran de l'oscilloscope est donc ___________________

La déviation verticale du spot est ______________________ à la tension appliquée.

1. 2. Sensibilité verticale

Nous avons dit que la déviation verticale y est _____________________________________.

Nous pouvons écrire: U = s . y.

Le coefficient s s'appelle __________________________.

La valeur de s peut-être réglée par le commutateur _______________________.

L'axe vertical de l'oscilloscope est donc gradué en tensions.

L'échelle de cette graduation est donnée par le bouton de sensibilité verticale.

2. Balayage et mode XY

2. 1. Balayage

On applique aucune tension aux bornes de l'oscilloscope. Le spot se déplace à vitesse constante de gauche à droite. On dit que le spot balaie l'écran.

L'axe horizontal de l'écran représente ______________________ et est gradué en secondes (ou en millisecondes).

L'échelle de cette graduation est donnée par le sélecteur de balayage __________________4.

2. 3. Mode XY

Le bouton XY permet de supprimer ou d'enclencher le balayage

4. Période et fréquence:

4.1. Période:

On appelle période d'une tension périodique ___________ ___________________________ au bout duquel elle se reproduit identique à elle même. On la note _______________

4.2. Fréquence

4.4. Tension maximale

On appelle tension maximale ou amplitude d'une tension périodique ________________________________________________   On la note Um.

Pour déterminer Um, il suffit de lire sur l'oscillogramme la ___________________ du spot correspondant à la valeur maximale de la tension et de __________________________ce nombre par la _________________________________

NOM 							Prénom

Questionnaire n°2

Exercice 2

1. Le balayage est positionné sur la valeur 0,5ms.div-1 et la sensibilité verticale sur 2V.div-1. Déterminer la période et la valeur maximale de la tension ci-dessous.

2. Quelle est la fréquence de cette tension ? 
3. Quelle est la valeur efficace de cette tension ?

Exercice 4

1. Déterminer la période et la valeur maximale de la tension ci-contre.

2. Quelle est la fréquence de cette tension ?

3. Quelle est la valeur efficace de cette tension ?

Exercice 7

On réalise le montage ci-dessous.

1. Quelle tension l'oscilloscope mesure-t-il ?

2. Quelle particularité le réglage de l'oscilloscope possède-t-il ?

3. La tension mesurée est-elle variable ?

4. Quelle est sa valeur ?

Référence  des images de ce document : WebSciences

http://www.web-sciences.com/oscillo/oscillo.html

Reproduction interdite