TP CIRA

UTILISATION DE MAPLE EN AUTOMATIQUE

I. Généralités:

MAPLE est un logiciel de mathématiques dont les méthodes de calcul dépassent largement les matheux moyens que nous sommes. Il y aura lieu de rédiger les commandes en utilisant rigoureusement la syntaxe, à la ponctuation près: un ":" n'a pas la même fonction qu'un ";"

Ce qui nous intéresse en particulier, c'est  sa capacité à réaliser les inversions de LAPLACE et à tracer les courbes.

II. Premiers essais:

> restart;

> H:=2/(1+10*p);Y:=10/p;X:=H*Y;

> with(plots):with(inttrans):

> x:=invlaplace(X,p,t);

> plot({x,20},t=0..50,y=0..25,color=black);

III. Travail à faire:

1) Réponse d'un premier ordre à une impulsion:

> restart;

> H:=2/(1+10*p):Y:=10:X:=H*Y:

> with(plots):with(inttrans):

> x:=invlaplace(X,p,t):

> plot({x,1,2,3,4},t=0..50,y=0..5,color=black);

2) Réponse d'un second ordre:

On déterminera la réponse à un échelon de commande Y= 10%, on tracera les courbes sur la même figure.

Remarque: on peut aller un peu plus vite en utilisant "copier, coller"

> restart;

> H1:=1/(1+4*p+100*p^2):H2:=1/(1+10*p+100*p^2): etc…

3) Réponse d'un premier ordre avec retard:

On déterminera la réponse à un échelon de commande Y = 10%.

Sur le même repère, tracer la courbe que l'on obtient si l'on remplace ,

puis par:

Conclusion. Expliquez ce que vous faites. Si vous ne vous souvenez pas des développements limités, demandez donc à Maple! (commande: "series").

4) Fonctions de transfert en boucle fermée:

Un système a été identifié par un modèle de Strejc:

a) Correction par un régulateur proportionnel:

C(p) = A; en utilisant le critère de Routh, déterminer la valeur A0 pour laquelle le système est à la limite de l'instabilité. Faire tracer à Maple la réponse à un échelon de consigne de 10% pour C(p) = A0; A0-2; A0+2.

NB: Si Maple refuse de tracer la courbe x(t), après la commande "invlaplace", taper la commande suivante:

> with(plots):with(inttrans):

> x:=invlaplace(X,p,t):

> x:=simplify(",symbolic);

Conclusion.

b) Correcteur PI:

A l'aide du critère de Routh, déterminez les frontières de stabilité.

Faire tracer à Maple la frontière TI = f(A).

Bernard ESCHENBRENNER

b.eschenbrenner@ac-nancy-metz.fr

Professeur de Physique Appliquée

Lycée Louis Vincent - METZ

# Text boxes

Expliquer ce que vous avez fait.

Remarquez la formulation H:= pour entrer une fonction.

Toute commande se termine par ":" (si l'on veut faire exécuter sans affichage), ou par ";" (si l'on veut faire exécuter avec affichage).

La commande :"with(plots)" permet de charger les outils graphiques, la commande: "with(inttrans)" charge les outils nécessaires à la transformée de Laplace. (essayez donc le l'oublier, juste pour voir).

Si vous n'avez pas peur du mauvais goût, ne spécifiez pas la couleur!

(0 = 0,1Hz

On donnera à ( les valeurs: 0,2; 0,5; 0,707; 0,8; 1; 2;

T = 10s; ( = 20s

En effet Maple calcule la fonction inverse avec des outils qui nous dépassent largement. La fonction simplifiée est plus lisible.