# DETERMINATION EXPERIMENTALE DE QUELQUES MATIERES PLASTIQUES CORRIGE

I / Description des trois tests proposés

Lire attentivement ci-dessous le compte-rendu d’expériences qu’un élève a noté sur son cahier.

Au départ, j’ai un ensemble de quelques échantillons de matières plastiques. Tout d’abord, je dépose successivement chaque échantillon dans un bécher contenant de l’eau douce. En appuyant légèrement sur chacun, je les partage en deux lots : ceux qui flottent et ceux qui coulent. Les échantillons qui flottent sont identifiés comme étant du polyéthylène. Ensuite, je n’utilise que les échantillons qui ont « coulé » dans le premier test pour leur faire subir un test de flottaison dans une solution de sel dans l’eau. La solution saturée de sel est préparée par le professeur en faisant dissoudre 30 g de sel par litre d’eau. En appuyant légèrement sur chacun, je les partage en deux lots : ceux qui flottent et ceux qui coulent. Les échantillons qui flottent sont identifiés comme étant du  polystyrène. Enfin, je n’utilise que les échantillons qui ont « coulé » dans le second test pour faire subir à chacun d’entre eux le troisième  test appelé le test de belstein. Pour cela, je décape soigneusement un fil de cuivre, je le  chauffe assez fortement, je touche l’échantillon à identifier avec le fil chaud jusqu’à le faire fondre légèrement et je remets le fil de cuivre dans la flamme. Si la matière plastique testée est du polychlorure de vinyle, la flamme prend une teinte verte assez nette. Attention, si la flamme n’est pas assez chaude, je dois parfaitement nettoyer le fil de cuivre entre deux tests successifs en le décapant avec du papier abrasif. Les échantillons qui n’ont pas permis de colorer la flamme en verdâtre ne peuvent pas être identifiés ici, et il faudrait leur faire subir d’autres tests. Peut-être est-ce du polyéthylène téréphtalate ?

a/ Combien de tests sont décrits ?

TROIS tests sont décrits.

b/ Souligner de couleurs différentes la partie de texte qui correspond à chaque test.

c/ Pour chaque test, donner son nom et la nature de la matière plastique identifiée.

LE TEST DE FLOTTABILITE dans l’eau douce identifie le POLYETHYLENE.

LE TEST DE FLOTTABILITE dans l’eau salée identifie le POLYSTYRENE.

LE TEST DE 	BELSTEIN identifie le POLYCHLORURE DE VINYLE.

d/ Résumer la technique expérimentale pour chaque test en complétant le cadre correspondant : commencer par un verbe d’action et écrire une seule action par ligne.

II / Manipulations

Attention : bien respecter le protocole expérimental. Après chaque test, regrouper les échantillons de même nature en petits tas. Compléter un cadre de la feuille « résultat des manipulations » en indiquant la matière et l’objet.

Poursuivre le protocole avec les échantillons restants.

III/ Pour aller plus loin

Récupérer ou recopier le logo sur différents objets en matière plastique et compléter les cadres de la feuille « résultats des manipulations ».

# DETERMINATION DE QUELQUES MATIERES PLASTIQUES

# FICHE TP ELEVE

### RESULTATS DES MANIPULATIONS

## RESULTATS DES MANIPULATIONS

# Text boxes

TEST DE FLOTTABILITE  dans l’eau douce

les échantillons qui se rétractent sont en :

polyéthylène téréphtalate

les échantillons qui ne se rétractent pas

AUTRE TEST (non prévu ici) :

Rétractation dans l’eau bouillante

##### La technique expérimentale

- Décaper et chauffer une tige de cuivre.

- Toucher l’échantillon pour qu’il fonde.

- Mettre dans la flamme.

##### La technique expérimentale

- Déposer.

- Appuyer.

##### La technique expérimentale

- Déposer.

- Appuyer.

Nom, prénom et classe

TEST DE BELSTEIN

Tous les échantillons proposés

les échantillons qui colorent la flamme en bleu-vert sont en :

polychlorure de vinyle

les échantillons qui ne verdissent pas la flamme

les échantillons qui flottent sont en :

polyéthylène

les échantillons qui « coulent »

les échantillons qui « coulent »

les échantillons qui flottent sont en :

polystyrène

TEST DE FLOTTABILITE dans l’eau salée

###### Objets

1  Bouteille de lait Cora

2  Sac de supermarché

3  Flacon de shampoing

4

5

Matière (nom, abréviation et logo complet)

Polyéthylène PEHD :

Polyéthylène PEBD :

Matière (nom, abréviation et logo complet)

Polyéthylène théréphtalate

PET

###### Objets

1  Bouteille de Coca

2  Bouteille de limonade

3  Toutes les bouteilles d’eau                                                                                                minérale

4

5

Matière (nom, abréviation et logo complet)

Polychlorure de vinyle

PVC

###### Objets

1  Bouteille de liquide vaisselle Cora

2  Tuyauterie de canalisation

3  Bouteille de vinaigre d’alcool coloré

4

5

###### Objets

1  Gobelet de distributeur

2  Boîte d’œufs

3  Pot de yaourt

4

5

( le PS est cassant)

Matière (nom, abréviation et logo complet)

Polystyrène

PS