COMMENT PRODUIRE  ET TRANSPORTER

UNE TENSION ALTERNATIVE ?

Programme :	B.O n° 10 du 15.10.1998

Chapitre :	« Le courant alternatif »

Contenu :	Paragraphe B2 – 2

Durée :	1 heure 30

Objectifs :	Produire une tension alternative avec un aimant et une bobine.

Visualiser cette tension alternative.

Connaître les problèmes liés au transport de l’électricité et les résoudre.

Matériel :		         PROFESSEUR

- Un oscilloscope	- Un générateur 6V

- Une bobine	- Une lampe 6 V

- Un aimant	- De très longs fils

- Un moteur pour faire tourner l’aimant	- 2 transformateurs 6V / 24V

Commentaires :

- II / 2. Utiliser 2 fois 10 m de fil de fer plastifié (fil vert d’horticulture ou fil de                                                             ligature des grillages).

- Prendre des lampes de 6V , 350 mA.

- II / 4. Vous trouverez un site internet intéressant sur lequel les élèves peuvent construire une ligne de transport, ainsi que des jeux sur la sécurité. L’adresse est la suivante :	www.hydro.qc.ca/jeux/index.html

COMMENT PRODUIRE ET TRANSPORTER

UNE TENSION ALTERNATIVE ?

I / Produisons une tension alternative

# 1. 1ère  expérience

- Branchez une bobine aux bornes YB et M d’un  oscilloscope.

- Réglez la sensibilité verticale sur 50 mV/ div.

- Maintenez immobile un aimant à proximité de la bobine.

- Déplacez assez rapidement l’aimant devant le noyau de la bobine.

- Que constatez-vous ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Qu’en déduisez-vous ?

……………………………………………………………………………………………………………

# 2. 2ème  expérience

- Faisons tourner un aimant devant une bobine.

- Complétez le schéma

- Tracez l’oscillogramme.

- Quel nom donne-t-on à ce type de tension ?

# ...............................................................................................................................................…………… 
3. Conclusion

- Pour produire une tension alternative, il suffit de ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

- Les appareils avec lesquels on produit ce type de tension sont désignés par le mot  .………………….

II / Comment s’effectue le transport et la distribution du courant ?

## Le problème

Le transport du courant s’effectue sur de longues distances. Observons l’influence de la longueur des fils dans un circuit.

## Expérience

## Conclusion

- Que constate-t-on ?

……………………………………………………………………………………………………………

- Comment se comportent les longs fils ?

……………………………………………………………………………………………………………

## La solution

## - Expérience de simulation

Observation : ……………………………………………………………………………………………..

- En réalité

## Conclusion

- Pour transporter le courant sur de grandes distances sans trop perdre d’ ........………………...........….

il suffit d'..................................………....................................................... à la sortie de la centrale grâce à un transformateur …………………………….……………………

- Pour assurer la distribution du courant, l’EDF ……………………………………………… la tension par paliers successifs en utilisant des transformateurs …………………..………………………………. pour arriver chez l’utilisateur à la valeur efficace de …………………………………..….

# Text boxes

Fil très long

Fil très long

M

YB

###### V/ cm

XY

(

(

0

0, 2 s

aimant

bobine

Fil très long

Fil très long

6 V

G

6 V

6 V

6 V

G

6 V

6 V

G