COMMENT PRODUIRE ET TRANSPORTER

UNE TENSION ALTERNATIVE ?

CORRIGE

I / Produisons une tension alternative

# 1. 1ère  expérience

- Branchez une bobine aux bornes YB et M d’un oscilloscope.

- Réglez la sensibilité verticale sur 50 mV/ div.

- Maintenez immobile un aimant à proximité de la bobine.

- Déplacez assez rapidement l’aimant devant le noyau de la bobine.

- Que constatez-vous ?

Le spot monte quand on approche l’aimant puis redescend quand on s’en éloigne.

- Qu’en déduisez-vous ?

Le déplacement d’un aimant devant une bobine produit une tension alternative aux bornes de cette bobine.

# 2. 2ème  expérience

- Faisons tourner un aimant devant une bobine.

- Complétez le schéma

- Tracez l’oscillogramme.

- Quel nom donne-t-on à ce type de tension ?

# C’est une tension alternative sinusoïdale.

# 3. Conclusion

- Pour produire une tension alternative, il suffit de déplacer un aimant devant une bobine.

- Les appareils avec lesquels on produit ce type de tension sont désignés par le mot  alternateur.

II / Comment s’effectue le transport et la distribution du courant ?

## Le problème

Le transport du courant s’effectue sur de longues distances. Observons l’influence de la longueur des fils dans un circuit.

2. Expérience.

3.  Conclusion.

- Que constate-t-on ?

Dans le premier montage, la lampe brille normalement, dans le deuxième elle brille faiblement.

- Comment se comportent les longs fils ?

Ils jouent le rôle d’une résistance.

## La solution

## - Expérience de simulation

Observation : La lampe brille presque normalement.

- En réalité

## Conclusion

- Pour transporter le courant sur de grandes distances sans trop perdre d’ énergie.

il suffit d'augmenter la tension  à la sortie de la centrale grâce à un transformateur élévateur de tension.

- Pour assurer la distribution du courant, l’EDF diminue la tension par paliers successifs en utilisant des transformateurs abaisseurs de tension pour arriver chez l’utilisateur à la valeur efficace de 230 V.

# Text boxes

Fil très long

aimant

M

YB

###### V/ cm

XY

(

(

0

0, 2 s

bobine

12 V

Transformateur abaisseur de tension

6 V

Fil très long

6 V

6 V

12 V

Abaisseur de tension

HT

90 et 63  kV

Abaisseur de tension

BT

230 V

MT

15 et 10  kV

Abaisseur de tension

Transformateur élévateur de tension

6 V

G

Fil très long

THT

400 kV

élévateur de tension

15 à 20 kV

Fil très long

6 V

G

6 V

6 V

6 V

G