COMMENT UNE ALIMENTATION BRANCHEE SUR LE SECTEUR

PEUT-ELLE JOUER LE MÊME RÔLE QU’UNE PILE ?

Programme :	B.O n° 10 du 15.10.1998

Chapitre :	« Le courant alternatif »

Contenu :	Paragraphe B2 – 2

Durée :	1 heure 30

Objectifs :	Savoir utiliser un transformateur basse tension dans les deux sens

Identifier et visualiser une tension redressée.

Matériel :		         PROFESSEUR

- Un oscilloscope	- Un condensateur

- Un voltmètre	- Une lampe 12 V

- Un pont de diodes	- Un transformateur 220V / 12V

Commentaires :

- Ce T.P récapitule toutes les notions vues précédemment (expérimentales et théoriques)

- Il peut faire l’objet d’une évaluation dans son ensemble ou dans une de ses parties, en fonction de l’horaire et /ou du matériel.

COMMENT UNE ALIMENTATION BRANCHEE SUR LE SECTEUR

PEUT-ELLE JOUER LE MÊME RÔLE QU’UNE PILE ?

I / Rôle d’un adaptateur de tension

## Observons un adaptateur de tension

# Complétez le schéma suivant:

## Quel est le rôle d’un adaptateur de tension ?

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ……

Etudions successivement les différents composants cités ci-dessus.

II / A quoi sert un transformateur ?

Nous utiliserons un oscilloscope, un transformateur 220 V / 12 V, des fils de connexion, une lampe, un voltmètre, une triple prise.

1. Présentation :

## 2.Montage

3.  Mesures

( Mesurez la valeur efficace U2 de la tension aux bornes du secondaire :  U2 =………………………

( La lampe brille-t-elle normalement (est-elle adaptée)  ?

Justifiez ...............………………………………………………………………………………………

( Visualisez la tension aux bornes de la lampe avec un oscilloscope.

( Mesurez la période T2 de la tension de sortie puis calculez sa fréquence f2 en précisant les unités.

T2 = …………….   ;     f2 =  =  = ………

( Recopiez vos résultats sous le schéma suivant :

( Comparez les 3 caractéristiques de la tension de sortie à celles de la tension du secteur (tension d’entrée) ?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………..

4. Conclusion

Quel est le rôle du transformateur dans l’adaptateur de tension ?

.........................................................................................................................................................................

II / Etude du pont de diodes

## Montage

( Insérez un pont de diodes dans le montage précédent comme l’indique le schéma ci-après.

2.  Observations

( Comparez ces deux tensions.

| NATURE DE LATENSION D’ENTREE | NATURE DE LA TENSION DE SORTIE |
| --- | --- |
| …………………………………………………………………………………………………………………… | La tension est-elle périodique ? ……… Repassez en couleur un motif élémentaire. |
| TensionS maximaleS |
| Umax =………………………… | U’max =………………………… |
| periodes |
| T = ……………………………. | T’ = ………………………… |
| FREQUENCES |
| f = ………… = ……………… | f’ = ………… = ……………… |

## 3. Conclusion

Le pont de diodes permet de « redresser » la tension alternative aux bornes du secondaire.

Expliquez ce terme en comparant les deux oscillogrammes. ( Utilisez le mot alternance.)

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………...

##### IV / Rôle du condensateur

1. Montage

( Placez un condensateur en parallèle entre le pont de diodes et la lampe comme l’indique le dessin ci-après. ( sélecteur en position ()

2. Observations

( Visualisez la tension obtenue à la sortie du condensateur, puis tracez l’oscillogramme sur l’écran B de la partie précédente. (utilisez une autre couleur)

3. Conclusion

Le condensateur permet de lisser la tension redressée.

Expliquer ce terme en comparant les deux oscillogrammes.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RÉCAPITULATION

- Récapitulez toutes les étapes qui vous ont permis de passer d’une tension sinusoïdale de valeur efficace 230 V à une tension continue de quelques volts.

( Ecrivez sous chaque flèche le nom du composant entraînant une modification de la nature de la tension.

( Tracez à chaque fois l’oscillogramme correspondant.

- Schématisez à l’aide des symboles suivants la chaîne de redressement. (attention, les composants sont dans le désordre)

# Text boxes

U

eff

= ..............

tension aux bornes de la prise

tension à la sortie de l’adaptateur

U= ..............

( Branchez votre transformateur à une prise de courant.

( Recopiez sur le schéma suivant, les indications en volts portées sur le transformateur.

( Branchez une lampe aux bornes du secondaire.

YA

( Visualisez la tension aux bornes d’entrée A et B du pont de diodes puis tracez  l’oscillogramme.

( Visualisez la tension aux bornes de sortie +et - du pont de diodes puis tracez l’oscillogramme.

TENSION DU SECTEUR :

Sinusoïdale

f= 50 Hz

Ueff = 230 V

Umax = 325 V

Bobine primaire

YA

Secondaire

U1

230 V

Primaire

B

U2

A

Bobine secondaire

-

pont de diodes

+

Masse

pont de diodes

-



+



A

Masse

B

12 V

Transformateur

condensateur

L

Pont de diodes

prise EDF



+

-

(

condensateur

+

Sensibilite verticale : 5 V / div

Balayage : 5 ms / div

Prise

EDF



Prise EDF

