COMMENT UNE ALIMENTATION BRANCHEE SUR LE SECTEUR

PEUT-ELLE JOUER LE MÊME RÔLE QU’UNE PILE ?

CORRIGE

I / Rôle d’un adaptateur de tension

## Observons un adaptateur de tension

# Complétez le schéma suivant:

## Quel est le rôle d’un adaptateur de tension ?

C’est de convertir la tension alternative sinusoïdale du secteur en une tension continue de quelques volts.

Etudions successivement les différents composants cités ci-dessus.

II / A quoi sert un transformateur ?

Nous utiliserons un oscilloscope, un transformateur 220 V / 12 V, des fils de connexion, une lampe, un voltmètre, une triple prise.

1. Présentation :

## 2.Montage

3.  Mesures

( Mesurez la valeur efficace U2 de la tension aux bornes du secondaire :  U2 =  12 V

( La lampe brille-t-elle normalement (est-elle adaptée)  ?

Justifiez : La lampe brille normalement car elle est soumise à une tension égale à sa tension nominale.

( Visualisez la tension aux bornes de la lampe avec un oscilloscope.

( Mesurez la période T2 de la tension de sortie puis calculez sa fréquence f2 en précisant les unités.

T2 = 20 ms     ;     f2 =   =   ==  50 Hz

( Recopiez vos résultats sous le schéma suivant :

( Comparez les 3 caractéristiques de la tension de sortie à celles de la tension du secteur (tension d’entrée) ?

Les périodes et fréquences des tensions d’entrée et de sortie sont conservées. La tension a été abaissée.

4. Conclusion

Quel est le rôle du transformateur dans l’adaptateur de tension ?

C’est d’abaisser la valeur efficace de la tension d’entrée.

II / Etude du pont de diodes

## Montage

( Insérez un pont de diodes dans le montage précédent comme l’indique le schéma ci-après.

2.  Observations

( Comparez ces deux tensions.

| NATURE DE LATENSION D’ENTREE | NATURE DE LA TENSION DE SORTIE |
| --- | --- |
| La tension est alternative et sinusoïdale | La tension est-elle périodique ? oui Repassez en couleur un motif élémentaire. |
| TENSIONS MAXIMALES |
| Umax = 12 x = 17 V | U’max = 17 V |
| PERIODES |
| T = 20 ms | T’ = 10 ms |
| FREQUENCES |
| f = 1 / T = 1 / 0.020 = 50 Hz | f’ = 1 / T’ = 1 / 0.010 = 100 Hz |

## 3. Conclusion

Le pont de diodes permet de « redresser » la tension alternative aux bornes du secondaire.

Expliquez ce terme en comparant les deux oscillogrammes. ( Utilisez le mot alternance.)

La tension obtenue n’est plus alternative. Les alternances négatives ont été remplacées par des alternances positives.

##### IV / Rôle du condensateur

1. Montage

( Placez un condensateur en parallèle entre le pont de diodes et la lampe comme l’indique le dessin ci-après. ( sélecteur en position ()

2. Observations

3. Conclusion

Le condensateur permet de lisser la tension redressée.

Expliquer ce terme en comparant les deux oscillogrammes.

A la sortie du pont de diodes, la tension est redressée puis à la sortie du condensateur, elle est pratiquement continue.

# Text boxes

230 V

prise

transfo

Fil d’alimentation

Pont de diodes

tension aux bornes de la prise

condensateur

tension à la sortie de l’adaptateur

U= 12 V

12 V

Primaire

Secondaire

U1

U2

Bobine primaire

Bobine secondaire

( Branchez votre transformateur à une prise de courant.

( Recopiez sur le schéma suivant, les indications en volts portées sur le transformateur.

( Branchez une lampe aux bornes du secondaire.

Ecran B



+

-

pont de diodes

Masse

A

B

YA

( Visualisez la tension aux bornes de sortie +et - du pont de diodes puis tracez l’oscillogramme.

( Visualisez la tension aux bornes d’entrée A et B du pont de diodes puis tracez  l’oscillogramme.

+

-

pont de diodes

230 V



A

B



12 V

Transformateur

Masse

YA

condensateur

Ueff = 230 V

connues

Caractéristiques déjà

= 20 ms

2

T

= 20 ms

1

T

V

B

A

= 50 Hz

2

f

( Visualisez la tension obtenue à la sortie du condensateur, puis tracez l’oscillogramme sur l’écran B de la partie précédente. (utilisez une autre couleur)

= 12 V

2

U

= 50 Hz

1

f

= 230 V

1

U



Prise EDF

Ecran A

Prise EDF



Prise

EDF



Sensibilite verticale : 5 V / div

Balayage : 5 ms / div

Transfo