Code des couleurs et tolérance

des résistances

I. Code des couleurs.

II. Utilisation

Remarque : On peut retenir cette formule :

Ne  Mangez  Rien  Ou  Jeûnez,  Voilà  Bien  Votre  Grande  Bêtise.

0     1             2        3     4            5         6        7         8            9

# Text boxes

| Couleur | Noir | Marron | Rouge | Orange | Jaune | Vert | Bleu | Violet | Gris | Blanc | Argent | Or |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Coefficient multiplicateur | 1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |  |  |  | 10-1 | 10-2 |
| Tolérance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% | 5% |

1er chiffre : 4

2ème chiffre : 7

coefficient multiplicateur : 102

tolérance : 10%

Valeur de la résistance : 47 . 102 ( = 4700 (

La tolérance est de 10% de la valeur indiquée soit : 0,1x 4700 = 470 (

La valeur exacte de la résistance est comprise entre (4700-470) (  et  (4700+470) (

soit     4230 (  ( R ( 5170 (