# Questions d’introduction.

Rappeler en quelques mots ce que l’on entend par distance de freinage.

Donner une relation entre vitesse V ( m/s), distance d ( m) et temps t (s).

Citer un dispositif de signalisation d’arrêt d’une automobile.

# Liste du matériel

Ampoule à filament ( 6 V, 50mA).

DEL rouge.

Résistances de protection R1= 100  et R2=220 .

Alimentation 5,0 V

Fils de connections

Plaquette.

# Mise en place du matériel.

On réalise le montage suivant.

Régler l’alimentation sur 5V, éteindre,

Relier l’entrée analogique 0 (EA 0) pour mesurer la tension aux bornes du générateur.

Appeler le professeur pour vérification.

Relier la sonde luxmètre à l’entrée analogique EA4.

# Réglages d’ORPHY

|  | ABSCISSE X : Temps nombre : 256 délai : 0.02 s |
| --- | --- |
|  | Ordonnées Y : EA0 : Nom U0 mini 0 maxi 5 unité V EA4 : Nom : IL mini 0 maxi 250 unité lux |
|  | Synchronisation : Analogique : voie EA0 montant U0 > 0 V |

# Manipulation :

Placer la sonde luxmètre en face de l’ampoule allumée. Relever l’intensité lumineuse.

Recommencer l’opération pour la DEL.

Eteindre le générateur, régler le front montant EA0 à U0 > 0 V, puis allumer le générateur.

Transférer les données dans un nouveau fichier de REGRESSI. Commentaire « AMPOULE »

Recommencer l’opération  en plaçant cette fois la sonde luxmètre en face de la DEL.

Transférer les données dans une nouvelle page de REGRESSI. Commentaire « DEL »

# Traitement :

Superposer les deux pages.

Représenter pour chaque page le graphique IL = f (t).

Déterminer la différence de temps t à l’aide du curseur données abscisse, écart.

# Questions du compte-rendu.

Laquelle de la DEL ou de  l’ampoule s’allume en premier ?

Imaginons quelle distance représente la durée t si la vitesse de la voiture est de 50 km/h ? 90km /h ? 130 km/h ?

Compléter le schéma, en incorporant les termes suivants : « allumage des DEL » ; « ah, tiens, le conducteur devant moi freine… » ; « coup de frein » ; « arrêt du véhicule ».

Indiquer au-dessus des flèches le temps de réaction de chaque phases.

Indiquer en dessous des flèches la distance parcourue par le véhicule qui roule au départ à 130 km/h.

Quelle est la distance totale parcourue.

Conclure quant à l’utilité de ce système.

Répondre à toutes les questions du document dans un compte-rendu.

Coller les courbes obtenues avec REGRESSI.

# Text boxes

REF

EA0

D= 25 m

T= 1 s