Comment numériser une tension ?

Noms et prénoms ...

Consignes pour l’activité :

Ouvrir dans Internet Explorer la page INDEX.htm (dossier ‘Numériser une tension’)

Les liens sont à explorer dans l’ordre proposé.

Les questions ne sont pas à recopier, elles servent de support à la rédaction. (TdT Word)

Eviter le simple copier/coller. Une re-formulation, même plus simple est toujours préférable.

I Analogique et Numérique ?				lire attentivement la page web

Comment exprimer plus simplement le qualificatif  “ quantifiable ” utilisé dans le texte ?

Comment peut être caractérisée une grandeur analogique ?

En quoi une grandeur numérique est-elle différente ?

Que signifie C.A.N. ?

Quel est son rôle ? Donner un exemple.

II La chaîne de mesure

Quel élément de la chaîne de mesure contient nécessairement un C.A.N. ?

Rappeler son rôle.

III Simulation d'un convertisseur

Il s’agit de simuler un C.A.N. dont le fonctionnement interne sera étudié ultérieurement.

Ce convertisseur possède une tension de référence de 5 V, appelée calibre du C.A.N.

Quelle est la grandeur analogique d’entrée de ce dispositif ?

Quelle est l’étendue possible pour cette grandeur ?

L’image de cette grandeur est un nombre binaire. Combien de bits sont utilisés ?

Quel est l’ensemble des valeurs possibles pour cette image ? l’exprimer en base 10

Quelle caractéristique fondamentale (rapport au paragraphe I) possède cet ensemble ?

Représenter (sur une feuille annexe petits carreaux / échelle 3 carreaux pour 1 V) l’allure du graphe N = f (U)

Faire varier très lentement la tension d’entrée à l’aide du curseur

Quelle est la forme particulière de cette fonction ?

IV L'interface ORPHY

De combien d’Entrées Analogiques dispose-t-on avec ORPHY ? Quelles sont leurs dénominations ?

Quelle grandeur physique doit-on appliquer sur une Entrée Analogique ?

De quel(s) appareil(s) électrique(s) a-t-on besoin pour faire une manipulation simple ?

Quel élément de la chaîne (cf. II) sera appliqué sur une entrée analogique ?

Schématiser (sur la feuille annexe) le branchement pour la conversion d'une tension Ue appliquée sur l'entrée EA0. (reproduire seulement la partie utile, à gauche du module-test)

la borne – doit correspondre à la borne Réf.

V Manipulation

Connecter ORPHY au port série n°1 de l’ordinateur (COM 1)

Vérifier que l’interrupteur en façade est positionné sur Réf. 0 V

Réaliser les connections d’après le schéma précédent.

Faire vérifier votre montage – la tension ne devra pas dépasser 5 V

Allumer l’interface (interrupteur situé à l’arrière) :  les deux DEL vertes doivent être allumées.

Lancer le programme Demo_GTS1.

Faire varier Ue entre O et 5V (utiliser un voltmètre) et relever N.

Utiliser Regressi  pour saisir les mesures et tracer un graphe.

Quelle est l’allure de ce graphe ? Modéliser le nuage de points. Le comparer avec celui obtenu lors de la simulation.

VI Conclusions

Quel est le pas du convertisseur simulé dans la partie III ?

Vérifier la relation : pas = calibre / (2n – 1)  où n est le nombre de bits du convertisseur

En déduire le pas pour l’entrée analogique EA0 (calibre 5 V – 8 bits)

et l’incertitude liée à une mesure effectuée sur cette entrée.

Quel(s) appareil(s) traditionnel(s) l’interface ORPHY peut-elle remplacer ?