Puissance maximale disponible aux bornes d’un générateur.

- But :

- Tracer la caractéristique UPN = f(I) du générateur.

- Tracer la courbe de puissance disponible aux bornes du générateur en fonction de la résistance de charge.

- Conclure sur la résistance de charge la plus adaptée.

- Caractéristique intensité tension du générateur.

- Montage :

- On prend le G.B.F du lycée que l’on utilise en générateur de tension continue.

- On règle sa tension de sortie à vide  à 5 V : brancher le voltmètre aux bornes du générateur, tirer le bouton DC offset et tourner ce bouton pour ajuster la tension à 5V.

- Allumer l’ordinateur et charger le fichier de réglage « pgen ». On effectue la saisie de l’intensité du courant au clavier, la saisie de la tension est automatique. Rappel : on appuie sur la touche F 10 pour lancer l’acquisition.

- Réaliser le montage ci-dessous, RC représente la résistance de charge. La valeur de RC est ajustable entre 10 et 100 .

- Mesures :

On effectue dix mesures en faisant varier  RC .

La courbe  UPN = f(I) s’affiche automatiquement. Quand les mesures sont terminées, on les enregistre dans un fichier au format « TXT ».

- Traitement :

Reprendre le fichier de mesures dans le logiciel Regressi.

- Faire tracer la courbe  UPN = f(I). Quelle est son allure ?

- Modéliser cette courbe et donner son équation numérique.

- Déduire la f.e.m « E » et la résistance interne « r » du générateur.

- Calculer l’intensité de court-circuit du générateur.

- Que représente la « tension à vide » du générateur ?

- Puissance maximale disponible aux bornes du générateur.

- Donner l’expression de la puissance disponible aux bornes du générateur que l’on appellera Pg.

- Faire calculer Pg.

- Donner la relation entre UPN et URC

- Donner l’expression de la résistance RC en fonction de UPN et I.

- Faire calculer  RC

- Faire tracer la courbe Pg = f(RC). Donner son allure. Déterminer la valeur de la résistance de charge pour laquelle la puissance est maximale. Conclusion.

- A partir des lois dans un circuit, retrouver l’expression de l’intensité du courant dans le circuit en fonction de E, r, RC.

- Déduire l’expression de la puissance Pg en fonction de E, r, RC.

- Donner l’expression de cette puissance quand RC = r.

- Calculer Pg quand RC = r.

- Calculer l’énergie électrique fournie pendant 20 minutes au circuit quand RC = r.

Graphes et modélisation page suivante.

# Text boxes

# U = - 51,5*I+5,03

E = 5,03 V

r = 51,5 