Bilan de puissance pour un générateur et un récepteur.

But :

- Déterminer les caractéristiques intensité tension d’une pile et d’un récepteur électrochimique à l’aide d’une interface et d’un ordinateur.

- Dresser un bilan de puissance pour ces deux dipôles.

- Cas d’un générateur électrochimique.

- Montage :

Faire le montage. Rp = 11 .

Mettre en route l’ordinateur et charger le logiciel Synchronie. Charger le fichier de réglage « pile ». On effectue une acquisition automatique de la tension UPN aux bornes de la pile . L’intensité I qu’elle débite est saisie au clavier.

On règlera  I entre 0 et  0,4 A  en faisant varier la résistance variable Rv .

- Mesures et exploitations.

On effectue cinq ou six acquisitions puis on enregistre les mesures dans un fichier au format « TXT ».

On exploite ces mesures dans le logiciel Regressi.

- Faire tracer UPN = f ( I ) , donner l’allure de la courbe puis modéliser. Donner l’expression numérique du modèle.

- UPN = E – rI ; 	E est………………………………….E =……………..

R est………………………………….r = ……………..

- Donner le schéma équivalent d’un générateur.

- Expliquer pourquoi r.I est appelé chute de tension aux bornes de la pile.

- Que vaut UPN quand I = 0 ?

- Qu’appelle-t-on générateur idéal ?

- Calculer l’intensité de court circuit de la pile.

- Faire calculer  Pe = UPN.I + r.I2 puis faire tracer Pe = f(I). Donner l’allure de la courbe puis modéliser.

Donner l’expression numérique du modèle. Que remarquez vous ?

- Donner l’expression de la puissance électrique Pg  fournie par la pile au circuit.

- Pj = r. I2, que représente Pj ?

- Donner la relation entre Pe, Pj et Pg.

- Sachant que la pile est un générateur électrochimique, que représente Pe ?

- Donner l’expression de la variation de l’énergie interne de pile quand elle débite un courant I pendant la durée t.

- Donner l’expression de l’énergie électrique Wg fournie par la pile au circuit pendant la durée t quand elle débite un courant I.

- Récepteur électrochimique.

- Montage :

Charger le logiciel « Synchronie ». Charger le fichier de réglage « trolyse ». On effectue une acquisition automatique de la tension U aux bornes de l’électrolyseur. L’électrolyseur contient une solution de soude à 0,1 mol. L-1. L’intensité I qui le traverse est saisie au clavier.

On règlera  I entre 0 et  200mA  en faisant varier la tension délivrée par le générateur de tension variable.

- Mesures et exploitations.

On effectue cinq ou six acquisitions puis on enregistre les mesures dans un fichier au format « TXT ».

On exploite ces mesures dans le logiciel Regressi.

- Faire tracer U = f ( I ) , donner l’allure de la courbe puis modéliser. Donner l’expression numérique du modèle.

- U = E’ + r.I	E’ est………………………….. E’ =………..

R est ………………………….. r = …………

- Donner le schéma équivalent du récepteur.

- Faire calculer Pu = U.I- r.I2 puis faire tracer Pu = f( I). Donner l’allure de la courbe puis modéliser. Donner l’expression numérique du modèle. Que remarquez vous ?

- Donner l’expression de la puissance électrique Pr  reçue par l’électrolyseur.

- Pj = r. I2, que représente Pj ?

- Donner la relation entre Pr, Pj et Pu.

- Donner l’expression de l’énergie électrique reçue par l’électrolyseur traversé par un courant I pendant durée t.

- Donner l’expression de l’énergie chimique fournie à la solution traversée par un courant I pendant durée t.

I.

II.

# Text boxes

UPN = 4,55 – 1,58 x I

E = 4,55 V

r = 1,58 

On obtient :

Pe = 4,57 .I   ou Pe  = E.I ;

U = 23 x I + 1,9  si  I en A.

E’ = 1,9 V

r = 23 

# Pu = 1,89 x I si I en A

On a : Pu = E’ x I