Etude d’un dipôle RC avec l’interface ORPHY GTS et regorphy

TP: charge et décharge d'un condensateur

Avant d'allumer l'ordinateur :

- brancher le boîtier Transel R/C à l'interface ORPHY par l'intermédiaire des fils A et D

- mettre l'interrupteur d'ORPHY sur la position REF 0.

1.CHARGE D'UN CONDENSATEUR PAR UN COURANT D'INTENSITE CONSTANTE I

1.1 Matériel :

- générateur de courant

- condensateur polarisé noté C = 47 µF

- un microampéremétre

- interrupteur de Transel sur "décharge"

1.2 Montage :

1.3 Réglage préliminaire : réglage de l'intensité de charge du condensateur

- retirer le condensateur

- placer une résistance entre A et B

- régler le générateur de courant pour obtenir I = 50 µA

- retirer la résistance

- placer le condensateur sur Transel (attention à la polarité)

1.4 Expérience

- mettre sous tension l'ordinateur et l'interface ORPHY GTS

- ouvrir regressi windows, puis réduire la fenêtre

- ouvrir le logiciel Win GTS

- choisir GTS direct

- icône paramétrage : (temps = 3 s) ; nombre de points = 60 ; pas de bouclage

- entrées analogiques : cocher voltmètre EAO ; synchronisation EFO

- basculer l'interrupteur Transel sur charge et observer la courbe uC = f(t) qui se trace.

1.5 Exploitation des mesures

- appuyer sur ALT TAB

- choisir Fichier ; Nouveau ; presse papiers : les données expérimentales apparaissent à l'écran.

- modéliser la courbe obtenue.

- conclure

# II CHARGE D'UN CONDENSATEUR D'UN DIPOLE RC

2.1 Matériel

- alimentation bleue réglée sur 4,9 V

- condensateur polarisé noté C = 47 µF

- interrupteur de Transel sur décharge

- résistance R = 39 k( (orange, blanc, orange) : à vérifier à l'ohmmètre.

2.2 Montage

2.3 Expérience

- basculer sur Win GTS

- icône paramétrage : temps = 12 s ;

- entrées analogiques : cocher EAO et EA1 ; synchro EFO

- basculer l'interrupteur Transel sur charge et observer la courbe uC = f(t) qui se trace.

- après les acquisitions enregistrer les mesures dans presse-papiers.

2.4 Exploitation des mesures

- appuyer sur ALT TAB

- ouvrir Regressi sous Windows

- choisir Fichier ; Nouveau ; presse papiers : les données expérimentales apparaissent à l'écran.

- tracer U1 et U2 en fonction de t. (avec l'icône coordonnées)

- modéliser ; modèle prédéfini :

- changer la flèche en "curseur plein écran"

- la tangente à l'origine coupe l'asymptote au point d'abscisse ( = RC

# III DECHARGE D'UN CONDENSATEUR D'UN DIPOLE RC

- revenir sous Win GTS

- basculer l'interrupteur de Transel sur décharge

- puis même démarche qu'au II .

# Text boxes

+

-

boitier Transel

A

B

D

E

+

-

fil

C

générateur I constant

A