# Etude d’un dipôle RLC avec l’interface ORPHY GTS et regorphy

Avant d'allumer l'ordinateur :

- brancher le boîtier Transel R/C à l'interface ORPHY par l'intermédiaire des fils A et D

1. Matériel :

- condensateur polarisé noté C = 47 µF

- générateur de tension réglé à 2,4 V

- une bobine à inductance réglable réglée à L = 0,2 H

- interrupteur de Transel sur "charge"

- commutateur d’ORPHY sur la position REF alternatif

2. Manipulation

- mettre sous tension l'ordinateur et l'interface ORPHY GTS

- ouvrir le logiciel Win GTS

- choisir GTS direct

- icône paramétrage : (temps = 96 ms) ; nombre de points = 150 ; pas de bouclage

- entrées analogiques : cocher voltmètre EAO ; synchronisation EFO

- basculer l'interrupteur Transel sur décharge et observer la courbe uC = f(t) qui se trace.

3. Etude de l’influence de R,L et C sur la pseudo période

## Ne pas modifier les réglages précédents

## C = 47 µF ; L = 0,8 H

C = 10 µF ; L = 0,8 H

C = 10 µF ; L = 0,8 H ; R = 100 Ω

C = 10 µF ; L = 0,8 H ; R = 700 Ω

# Text boxes

+

-

+

-

4,9 V

boitier Transel

A

B

D

E

R,L