Ernest Bichat

I Charge d’un condensateur par un courant d’intensité constante

Labo de physique-chimie

La charge d’un condensateur  par un courant  d’intensité constante  est un phénomène  de  courte durée. La courbe de la variation de tension aux bornes du condensateur en fonction du temps, peut être obtenue à l’aide d’un ordinateur ou d’un oscilloscope à mémoire.

1 – Montage :

On utilise un générateur de courant délivrant une intensité réglable de 10 à 100 (A environ.

condensateur

#### A                             K                C                                Y1

#### générateur de courant

vers l’oscilloscope

##### M

##### Réglages de l’oscilloscope :

2 – Manipulations

Régler l’intensité à la valeur choisie l’interrupteur K étant fermé.  Relever cette valeur.

Appuyer sur la touche « run » et basculer l’interrupteur en positon ouverte.

En utilisant un condensateur 10µF, effectuer des acquisitions successives en donnant à I des valeurs entre 30 et 90  (A ; superposer les courbes obtenues.

Effectuer ensuite une deuxième série d’acquisitions en fixant I à 30(A  et en utilisant des condensateurs différents

II Charge d’un condensateur sous une tension constante

1 – Montage :                                        K

1       0       2

I                                                                                                        Y1

+

C                                                                   Uc

##### E

5V                                                                                                                          Masse

_                     R

##### Réglages de l’oscilloscope :

2 – Manipulations

Pour charger le condensateur au travers de la résistance, placer l’interrupteur en position 1. Basculer l’interrupteur en position 2 pour  décharger le condensateur au travers de la résistance.

2 .1– Tension aux bornes du condensateur lors de la charge.

2.1.1  Influence de la valeur de la résistance, pour un condensateur donné.

Pour cette première  série d’acquisitions utiliser un condensateur de 1000µF. Faire une acquisition avec une résistance de 100(. Observer l’allure de la courbe obtenue. La sauver en mémoire. Refaire une acquisition avec une résistance de 330(. Sauver cette courbe en mémoire. Superposer ces deux courbes sur l’écran. Faire une 3ème acquisition avec R=1000(.

Décrire brièvement le rôle de la valeur de la résistance du conducteur ohmique sur la charge du condensateur. La valeur maximale de la tension UC dépend-elle de cette résistance ?

2.1.2  Influence de la valeur du condensateur, pour une résistance fixée.

Utiliser un conducteur ohmique de résistance 330( . Faire une acquisition avec un condensateur de capacité 1000µF. Observer l’allure de la courbe obtenue. La sauver en mémoire. Refaire une acquisition avec un condensateur de capacité 470µF. Sauver cette courbe en mémoire. Superposer ces deux courbes sur l’écran. Faire une 3ème acquisition avec C=1470µF (obtenue en associant les condensateurs précédents en parallèle). Décrire brièvement le rôle de la valeur de la capacité sur la charge du condensateur. La valeur maximale de la tension UC dépend-elle de cette capacité ?

2.2.1 – Intensité qui traverse le condensateur lors de la charge.

L’observation de l’intensité qui traverse le condensateur peut être obtenue sur l’oscilloscope en envoyant sur la voie 2 la tension UR aux bornes de la résistance.

Placer cette  tension sur le schéma, en respectant les conventions des lois d’ohm. Cette mesure est-elle possible directement ? Indiquer sur le schéma  le branchement réalisable ; il faut inverser la voie 2 : actionner le bouton 2 pour la mettre en fonctionnement et sélectionner l’inversion voie 2.

Pour pouvoir observer les deux courbes sur l’oscilloscope,  régler les deux voies sur 2V/div, décaler la référence de la voie 1  une division  au-dessus du trait central, et celle de la voie 2  à une division du bas de l’écran.

Que se passe-t-il pour I au début de la charge ?

Quelle est sa valeur en fin de charge ?

En comparant les valeurs de E et de Uc, et en utilisant la loi d’Ohm, retrouver l’allure de UR.

2.2.2 – Intensité  et tension  lors de la  décharge.

Refaire des acquisitions, en modifiant le sens du front de déclenchement si nécessaire ainsi que le « delay », et en déplaçant les références (en particulier pour la voie 2, I est alors négatif).

Comparer l’influence de la constante de temps à celle observée lors de la charge

# Text boxes

##### 1

##### Une seule voie, voie 1

##### 4

##### Base de temps : 200ms/div .

##### 5

##### Placer le curseur de référence de temps à 2 divisions du bord gauche de l’oscilloscope.

##### 6

##### Mode single

##### 7

##### déclenchement : voie1,

##### 8

##### Régler le niveau de déclenchement (level - trigger)  à 1V

##### (une division au-dessus de la référence de la voie1)

2

1V/div

##### 3

##### Placer la référence de la voie 1 à une division du bas de l’oscilloscope.

9

front montant

##### (

##### Placer le curseur de référence de temps à 2 divisions du bord gauche de l’oscilloscope.

##### (

##### déclenchement : voie1,

##### (

##### Régler le niveau de déclenchement (level - trigger)  à 1V

##### (une division au-dessus de la référence de la voie1)

##### (

##### Placer la référence de la voie 1 à une division du bas de l’oscilloscope.

9

front montant

##### (

##### Mode single

##### (

##### Base de temps : 500ms/div .

##### (

##### Une seule voie, voie 1

(

1V/div