Chute amortie d’un bouchon.

Masse du bouchon m = 24,5 g

Masse d’eau déplacée me = 18,8 g

Durée entre deux images 0,1 s

Nom du fichier : gros bouchon 24,5_18,9g_640-480_10is.avi

On reprend le fichier dans le logiciel regavi, on numérise les points puis on traite les données dans le logiciel regressi. On dérive y par rapport au temps et on obtient :

vitesse limite : vl = 0,87 m/s

vitesse initiale : v0 = 0,1 m/s

- Hypothèse d’une force en –k(v :

On applique la seconde loi de Newton au système bouchon et on obtient :

Avec   ( poids) ; (poussée d’Archimède) et

En projetant sur un axe vertical vers le bas on obtient :

Quand v = vl on a      et

On a aussi :

Méthode d’Euler :  ou

Résolution avec la calculette :

Prendre une vitesse initiale v0 = 0.1 m/s et un pas t= 0,1 s

| taper 0.1 | EXE | v0 = 0.10 |
| --- | --- | --- |
| taper Ans+ (2.24 –2.58xAns)x 0,1 | EXE | v1 = 0.298 |
|  | EXE | v2 = 0.445 |
|  | EXE | v3 = 0.554 |
|  | etc ...... | vn = 0.870 |

Chaque validation de la touche EXE permet de calculer vn et donc la vitesse limite

On obtient les courbes suivantes :

- Hypothèse d’une force en –k(v2 :

On applique la seconde loi de Newton au système bouchon et on obtient :

Avec   ( poids) ; (poussée d’Archimède) et

En projetant sur un axe vertical vers le bas on obtient :

Quand v = vl on a      et

On a aussi :

Méthode d’Euler :  ou

Résolution avec la calculette :

Prendre une vitesse initiale v0 = 0.1 m/s et un pas t= 0,1 s

| taper 0.1 | EXE | v0 = 0.10 |
| --- | --- | --- |
| taper Ans+ (2.24 –2.96x(Ans)2)x 0,1 | EXE | v1 = 0.321 |
|  | EXE | v2 = 0.514 |
|  | EXE | v3 = 0.66 |
|  | etc ...... | vn = 0.870 |

Chaque validation de la touche EXE permet de calculer vn et donc la vitesse limite

On obtient les courbes suivantes :

- Comparaison des résultats :

Le modèle en « -k(v » semble mieux convenir que celui en « -k(v2 »

Tableau des mesures :

i	t	x1	y1	ve1	ve2	v

s	m	m			mm.s-1

0	0	-0,00369	0	0,1	0,1	104,4

1	0,1	-0,00369	0,01476	0,298	0,321	262,5

2	0,2	-0,00369	0,05166	0,445	0,514	420,6

3	0,3	-0,00738	0,1033	0,554	0,66	535

4	0,4	-0,00738	0,166	0,635	0,755	631

5	0,5	-0,01107	0,2251	0,695	0,81	701,1

6	0,6	-0,01476	0,3063	0,74	0,839	756,4

7	0,7	-0,01476	0,3837	0,773	0,855	815,4

8	0,8	-0,02214	0,4649	0,797	0,862	833,9

9	0,9	-0,02214	0,5535	0,816	0,866	859,7

10	1	-0,02214	0,6383	0,829	0,868	852,3

11	1,1	-0,02952	0,7269	0,839	0,869	837,6

12	1,2	-0,0369		0,8044	0,847	0,869	863,4

13	1,3	-0,0369		0,8892	0,852	0,87	878,2

14	1,4	-0,04428	0,9889	0,856	0,87	885,5

15	1,5	-0,04797	1,074	0,859	0,87	889,3

16	1,6	-0,05535	1,155	0,862	0,87	870,8

17	1,7	-0,05535	1,251	0,863	0,87	874,5

18	1,8	-0,05166	1,336	0,865	0,87	869,2

19	1,9	-0,05535	1,421	0,866	0,87	863,9

20