Etude du champ magnétique dans un solénoide

Classes d’étude : seconde, 1S, TS

Matériel :	-     PC + interface Orphy GTS

- AX 321 en générateur de courant.

- 1 solénoïde Jeulin 2*200spires (réf :292 012)

- 1 ampèremètre

- logiciel  Orphy GTS et Régressi

Acquisition : Utilisation du logiciel Orphy GTS et du boîtier Orphy.

Montage :

Branchement sur le boîtier Orphy :

  - Relier l’ordinateur au boîtier Orphy grâce au port RS 232 que l’on relie à la sortie notée « S » d’Orphy.

  - Relier la sonde à effet Hall par le câble prévu à cet effet en le connectant sur la fiche « B » d’Orphy.

  - Mettre Orphy sous tension et placer le commutateur sur la position « Alt. Ref ».

  - Si les branchements sont correctement réalisés, on doit voir en façade du boîtier Orphy deux LED vertes allumées.

Réglage du logiciel Orphy GTS : lancer le logiciel après avoir ouvert Regressi.

- Réglage des abscisses X :

    - Etude de B fonction de I et n : sélectionner « clavier », puis cliquer sur « clavier » : dans la nouvelle fenêtre, entrer le nom de la variable « I », son unité « A » et l’intervalle de mesure avec « 0 » pour valeur minimum et « 2.5 » pour valeur maximum.

    - Etude de B fonction x : sélectionner « clavier », puis cliquer sur « clavier » : dans la nouvelle fenêtre, entrer le nom de la variable « x », son unité « cm » et l’intervalle de mesure avec « 0 » pour valeur minimum et « 30 » pour valeur maximum.

- Réglage des ordonnées Y : cliquer sur « modifier » et dans la nouvelle fenêtre, cliquer sur « EA4 ». Double cliquer alors sur U4 pour entrer le nom de la variable « B », son unité « mT » et l’intervalle de mesure avec « -4 » pour valeur minimum et « +4 » pour valeur maximum.

Etude de B en fonction de I et n : réglage de la sonde et saisie des mesures.

- Placer la sonde au centre du solénoïde (graduation 0 de la sonde).

- En jouant sur la vis de la sonde, régler la valeur du champ B à courant nul à la valeur 0.

- Mettre l’AX 321 sous tension.

- Double cliquer dans la fenêtre de saisie clavier, et entrer la valeur de l’intensité I (lue à l’ampèremètre) ou de la distance x de la sonde au centre du solénoïde (lecture directe grâce aux graduations de la sonde). Cliquer sur « Entrée » : la première mesure est faite.

- Modifier I ou x, et renouveler l’opération pour chaque nouvelle mesure.

- Transférer sur Regressi en cliquant sur « transfert ».

NB : Pour l’étude de B en fonction de I et n, recommencer la manipulation en prenant deux enroulements 2(200spires au lieu d’un. Au moment du transfert, choisir une nouvelle page.

# Exploitation sous Regressi

Etude de B en fonction de I :

- Visualiser la courbe B=f(I) en cliquant sur , sur  pour définir dans les menus déroulants d’abscisses et d’ordonnées respectivement I et B : apparaît une droite.

- Superposer les courbes des acquisitions effectuées pour deux enroulements différents (200 et 400spires) en cliquant sur , et en activant « superposition des pages ».

- Modélisation de B=f(I) pour les deux courbes :

- Cliquer sur , puis sur , cliquer sur « droite » et enfin sur « OK ».

- Cliquer sur « Ajuster » pour affiner la modélisation.

Etude de B en fonction de N, L et I :

- Visualiser la courbe B=f(I) en cliquant sur , sur  pour définir dans les menus déroulants d’abscisses et d’ordonnées respectivement I et B : apparaît une droite.

- Superposer les courbes des acquisitions effectuées pour deux enroulements différents (200 et 400spires) en cliquant sur , et en activant « superposition des pages ».

- Création des paramètres N et L, nombre de spires et longueur du solénoïde :

- Cliquer sur , sur  , puis sur paramètre.

- Taper au clavier le nom du paramètre « N » et son unité «   », puis cliquer sur « OK ».

- Cliquer sur le dossier « paramètres » et entrer les valeurs du paramètre pour chaque page d’acquisition. A la fin, taper sur « Entrée ».

- Renouveler ces opérations pour le paramètre « L » en « m ».

- Modélisation de B=f(NI/L) pour les deux courbes :

- Cliquer sur .

- Cliquer dans la fenêtre « expression du modèle » et taper « B(I)=a*N/L*I ». Cliquer alors sur . Cliquer sur « ajuster »

- Passer à la page suivante en tapant sur la touche F8 du clavier et cliquer sur « Ajuster ».

- Vérifier que la pente « a » correspond environ à la valeur de (0=12,57.10-7 SI.

Etude de B en fonction de x :Topographie du champ magnétique.

- Visualiser la courbe B=f(x) en cliquant sur , sur  pour définir dans les menus déroulants d’abscisses et d’ordonnées respectivement x et B : apparaît une droite.

- Vérifier que B est constant dans la région centrale mais diminue quand on se rapproche de ces extrémités.

- Possibilité de vérifier que pour x=L/2, le champ a presque chuté de moitié.

# Text boxes

2

4

6

2

0<I<2,5A

N=200spires

1

1

## SONDE

A

## ORPHY