Etude de la charge d’un condensateur à courant constant

Classes d’étude : TS

Matériel :	-      PC + interface Orphy GTS + boîtier module test.

- 1 AX321 en générateur de tension (E = 10V).

- 1 ampèremètre.

- 1 plaquette AO.

- 1 alimentation +15V/-15V.

- 1 condensateurs 1000(F.

- 4 résistances : 2,7M(.

- logiciel  Orphy GTS et Régressi

Montage : Utilisation du logiciel Orphy GTS et du boîtier Orphy.

Branchement sur le boîtier Orphy :

  - Relier l’ordinateur au boîtier Orphy grâce au port RS 232 que l’on relie à la sortie notée « S » d’Orphy.

  - Relier le module test par le câble prévu à cet effet sur la borne « A » d’Orphy.

  - Mettre Orphy sous tension et placer le commutateur sur la position « Ref 0».

  - Si les branchements sont correctement réalisés, on doit voir en façade du boîtier Orphy deux LED vertes allumées.

Acquisition : Utilisation du logiciel Orphy GTS et du boîtier Orphy.

Branchement sur le boîtier Orphy :

  - Relier l’ordinateur au boîtier Orphy grâce au port RS 232 que l’on relie à la sortie notée « S » d’Orphy.

  - Relier le module test par le câble prévu à cet effet sur la borne « A » d’Orphy.

  - Mettre Orphy sous tension et placer le commutateur sur la position « Ref 0».

  - Si les branchements sont correctement réalisés, on doit voir en façade du boîtier Orphy deux LED vertes allumées.

Réglage du logiciel Orphy GTS : lancer le logiciel après avoir ouvert Regressi.

- Réglage des abscisses X : sélectionner « temps », puis cliquer sur « temps » ; dans la nouvelle fenêtre, entrer le nombre de points de mesure « 40 » et la durée de l’acquisition « 200s ».

- Réglage des ordonnées Y : cliquer sur « modifier » ; dans la nouvelle fenêtre, cliquer sur « EA0 » : Double cliquer alors sur U1 pour entrer le nom de la variable « Uc », son unité « V » et l’intervalle de mesure avec « O » pour valeur minimum et « +5 » pour valeur maximum.

Synchronisation analogique de l’acquisition : pour que l’acquisition démarre au moment où l’on ferme l’interrupteur, il faut passer par cette étape.

- Cliquer sur analogique.

- Dans la nouvelle fenêtre, cliquer sur « EA0 », puis sur « Mont ». Valider.

- Indiquer alors dans l’encart à droite  d’analogique : Uc>0,01V.

Acquisition pour l’étude de la charge:

- Mettre l’AX321 sous tension. Fixer la fem à 10V.

- Cliquer sur « acquisition ».

- Fermer l’interrupteur.

- Noter la valeur de I affichée par l’ampèremètre (I0=E/R)Transférer sur Regressi en cliquant sur « transfert ».

# Exploitation sous Regressi : détermination de la capacité d’un condensateur

Tracé de Uc=f(t) :

- Visualiser la courbe Uc = f(t) en cliquant sur , sur  pour définir dans les menus déroulants d’abscisses et d’ordonnées respectivement t et Uc : apparaît la courbe de charge.

- Modélisation de la courbe :

- Pour faire apparaître C directement dans la modélisation, créer le paramètre I0 :

  - Cliquer sur , sur  , puis sur « paramètre ».

  - Taper au clavier le nom de la grandeur « I » et son unité « A », enfin cliquer sur « OK ».

  - Cliquer sur le dossier « paramètre » et taper sa valeur. Valider en tapant sur « entrée ».

- Cliquer sur , puis taper au clavier « Uc(t)=I/C*t. Cliquer sur , puis sur « Ajuster » pour affiner la modélisation.

Recherche de C par Q=f(Uc) :

- Création de la variable Q : charge du condensateur.

- Cliquer sur , sur  , puis sur « grandeur calculée ».

- Taper au clavier le nom de la variable « Q » et son unité « C  », puis taper son expression « Q=I*t » ; enfin cliquer sur « OK ».

- Visualiser la courbe  Q=f(Uc) en cliquant sur , sur  pour définir dans les menus déroulants d’abscisses et d’ordonnées respectivement Uc et Q.

- Modélisation de Q=f(Uc) :

- Cliquer sur , puis sur , cliquer sur « droite » et enfin sur « OK ». Cliquer sur « Ajuster » pour affiner la modélisation.

- Vérifier que le coefficient directeur de la droite correspond à C, la capacité du condensateur.

# Text boxes

1

3

2

(

+

=

I0

EA0

A

R

R

1

1

R

R

E=10V

Ref Orphy

(

A

Fiche 4

du module test

(EA0)

Fiche 3

du module test

(Ref Orphy)

I0=E/R