Charge et décharge d’un condensateur 
influence de R et C

Classes d’étude : TS

Matériel :	-      PC + interface Orphy GTS + boîtier module test.

- 1 module Transel R/C pour Orphy GTS

- 1 AX321 en générateur de tension (E = 4V).

- Condensateurs : 10(F, 22(F, 47(F.

- Résistances : 10k(, 20k(, 39k(.

- logiciel  Orphy GTS et Régressi

Montage : Utilisation du module TRANSEL R/C pour Orphy GTS.

Acquisition : Utilisation du logiciel Orphy GTS et du boîtier Orphy.

Branchement sur le boîtier Orphy :

  - Relier l’ordinateur au boîtier Orphy grâce au port RS 232 que l’on relie à la sortie notée « S » d’Orphy.

  - Relier le module test par le câble prévu à cet effet sur la borne « A » d’Orphy.

  - Mettre Orphy sous tension et placer le commutateur sur la position « Ref 0».

  - Si les branchements sont correctement réalisés, on doit voir en façade du boîtier Orphy deux LED vertes allumées.

Réglage du logiciel Orphy GTS : lancer le logiciel après avoir ouvert Regressi.

- Réglage des abscisses X : sélectionner « temps », puis cliquer sur « temps » ; dans la nouvelle fenêtre, entrer le nombre de points de mesure « 1000 » et la durée de l’acquisition « 10s » (il faut un grand nombre de points pour avoir une bonne valeur de la pente de la tangente à l’origine.

- Réglage des ordonnées Y : cliquer sur « modifier » ; dans la nouvelle fenêtre :

    - cliquer sur « EA1 » : Double cliquer alors sur U1 pour entrer le nom de la variable « E », son unité « V » et l’intervalle de mesure avec « O » pour valeur minimum et « +5 » pour valeur maximum.

    - cliquer sur « EA2 » : Double cliquer alors sur U2 pour entrer le nom de la variable « Uc », son unité « V » et l’intervalle de mesure avec « O » pour valeur minimum et « +5 » pour valeur maximum.

Synchronisation analogique de l’acquisition : pour que l’acquisition démarre au moment où l’on bascule le commutateur du module Transel en position 1, il faut passer par cette étape.

- Cliquer sur analogique.

- Dans la nouvelle fenêtre, cliquer sur « EA2 », puis sur « Mont ». Valider.

- Indiquer alors dans l’encart à droite  d’analogique : Uc>0,01V.

Acquisition pour l’étude de la charge:

- Mettre l’AX321 sous tension. Fixer la fem à 4V.

- Cliquer sur « acquisition ».

- Basculer le commutateur du module Transel sur la position 1 : les courbes représentant E et Uc s’affichent peu à peu à l’écran.

- Transférer sur Regressi en cliquant sur « transfert ».

NB : Pour l’étude de ( en fonction de R et C, recommencer la manipulation en prenant d’autres résistances et condensateurs, sans changer la durée de l’acquisition. Au moment du transfert, choisir une nouvelle page.

Acquisition pour l’étude de la décharge:

- Mettre l’AX321 sous tension. Fixer la fem à 4V.

- Cliquer sur « acquisition ».

- Basculer le commutateur du module Transel sur la position 1 : les courbes représentant E et Uc s’affichent peu à peu à l’écran ; dés qu’elles arrivent à moitié de l’écran basculer le commutateur en position 2.

- Transférer sur Regressi en cliquant sur « transfert ».

NB : Pour l’étude de ( en fonction de R et C, recommencer la manipulation en prenant d’autres résistances et condensateurs, sans changer la durée de l’acquisition. Au moment du transfert, choisir une nouvelle page.

# Exploitation sous Regressi : étude de la charge d’un condensateur

Recherche de la constante de temps :

- Visualiser la courbe Uc = f(t) en cliquant sur , sur  pour définir dans les menus déroulants d’abscisses et d’ordonnées respectivement t et Uc : apparaît la courbe de charge.

- Méthode de calcul à partir de la définition : ( temps au bout duquel Uc=0,63Ucmax.

- Calculer Uc=0,63 Ucmax .

- Grâce au curseur, déterminer Uc=0,63 Ucmax.

- Cliquer sur le menu déroulant « curseur standard » et sélectionner « Réticule ».

- Placer le réticule sur le point de la courbe correspondant à 0,63Ucmax et taper sur la barre d’espace au clavier.

- Pour accéder à la valeur de (, cliquer sur le bouton droit de la souris et sélectionner avec le bouton gauche « tableau valeur » : la valeur de ( apparaît.

- Méthode de la tangente à l’origine :

- Cliquer sur le menu déroulant « curseur standard » et sélectionner « curseur tangente », puis « tangente simple ».

- Placer le curseur à l’origine du graphe et valider en cliquant sur le bouton droit de la souris.

- Cliquer sur le menu déroulant « curseur ligne » et tracer l’asymptote horizontale.

- Cliquer sur le menu déroulant « curseur standard » et sélectionner « Réticule ».

- Placer le réticule sur le point d’intersection entre cette asymptote et la tangente à l’origine, puis cliquer sur la barre d’espace au clavier.

- Pour accéder à la valeur de (, cliquer sur le bouton droit de la souris et sélectionner avec le bouton gauche « tableau valeur » : la valeur de ( apparaît.

- Méthode de la modélisation.

- Cliquer sur , puis sur , cliquer sur « A(1-exp(-t/()) » et enfin sur « OK ».

- Cliquer sur « Ajuster » pour affiner la modélisation.

Recherche de C par (=f(R) : Réaliser 3 acquisitions avec des résistances différentes (10k(, 20k( et 39k().

- Visualiser la courbe Uc=f(t) en cliquant sur , sur  pour définir dans les menus déroulants d’abscisses et d’ordonnées respectivement Uc et t : apparaît la courbe de charge.

- Superposer les courbes des différentes acquisitions effectuées en cliquant sur , et en activant « superposition des pages ».

- Création du paramètre R, résistance du circuit RC.

- Cliquer sur , sur  , puis sur « paramètre ».

- Taper au clavier le nom du paramètre « R » et son unité « (  », puis cliquer sur « OK ».

- Cliquer sur le dossier « paramètres » et entrer les valeurs du paramètre pour chaque page d’acquisition. A la fin, taper sur « Entrée ».

- Modélisation de Uc=f(t) pour les différentes courbes :

- Cliquer sur , puis sur , cliquer sur « A(1-exp(-t/()) » et enfin sur « OK ». Cliquer sur « Ajuster » pour affiner la modélisation.

- Passer à la page suivante en tapant sur la touche F8 du clavier et cliquer sur « Ajuster ».Ainsi pour toutes les pages.

- Etude de (=f(R) :

- Cliquer sur , et afficher (=f(R) en cliquant sur  pour définir dans les menus déroulants d’abscisses et d’ordonnées respectivement R et (.

- Modéliser en cliquant sur , puis sur , cliquer sur droite « linéaire » ou « affine » et sur « OK ».

- Cliquer sur « Ajuster » pour affiner la modélisation.

- Vérifier que le coefficient directeur de la droite correspond à Cthéorique.

Recherche de R par (=f(C) : R procéder comme pour l’étude de C par (=f(R) en remplaçant R par C et réciproquement (utiliser différentes acquisitions réalisées à R constante en faisant varier C (10(F, 22(F, 39(F).

Etude de i=f(t) - détermination de C.

- Créer la grandeur i :

- Cliquer sur , sur  , puis sur « grandeur calculée ».

- Taper au clavier le nom de la grandeur « i » et son unité « A », puis taper son expression « i=(E – Uc) / R » ; enfin cliquer sur « OK » (R doit impérativement avoir été entrée en ( sinon la formule donnée n’est pas homogène).

- Cliquer sur le dossier « variable » pour consulter les valeurs de i.

- Visualiser i=f(t) en cliquant sur , sur  pour définir dans les menus déroulants d’abscisses et d’ordonnées respectivement t et i.

- Modéliser la courbe en cliquant sur , puis sur , cliquer sur « Aexp(-t/() », puis sur « OK ». Cliquer sur « Ajuster » pour affiner la modélisation.

- Détermination de C :

- Créer la grandeur U’c :

  - Cliquer sur , sur  , puis sur « dérivée ».

  - Taper au clavier le nom de la grandeur « U’c » et son unité « V.s-1 », puis taper son expression « U’c=d(Uc)/d(t), enfin cliquer sur « OK ».

  - Cliquer sur le dossier « variable » pour consulter les valeurs de U’c.

- Visualiser i=f(U’c) en cliquant sur , sur  pour définir dans les menus déroulants d’abscisses et d’ordonnées respectivement U’c et i.

- Modéliser la courbe en cliquant sur , puis sur , cliquer sur droite « linéaire » ou « affine » et sur « OK ». Cliquer sur « Ajuster » pour affiner la modélisation.

- Vérifier que le coefficient directeur de la droite est C.

# Exploitation sous Regressi : étude de la charge  et de la décharge d’un condensateur

Modélisation de Uc=f(t)pendant les phases de charge et décharge

- Visualiser la courbe Uc = f(t) en cliquant sur , sur  pour définir dans les menus déroulants d’abscisses et d’ordonnées respectivement t et Uc : apparaît la courbe de charge.

- Modélisation pendant la phase de charge.

- Cliquer sur , puis sur , cliquer sur « A(1-exp(-t/()) » et enfin sur « OK ».

- Cliquer sur  pour définir les bornes : deux croix « ( » et « + » apparaissent sur le graphe.

- Placer la première sur le premier point de la charge et la deuxième sur le dernier point de la charge (milieu du graphe).

- Cliquer sur « ajuster » pour affiner la modélisation.

Etude de i=f(t).

- Créer la grandeur U’c :

- Cliquer sur , sur  , puis sur « dérivée ».

- Taper au clavier le nom de la grandeur « U’c » et son unité « V.s-1 », puis taper son expression « U’c=d(Uc)/d(t), enfin cliquer sur « OK ».

- Cliquer sur le dossier « variable » pour consulter les valeurs de U’c.

- Créer la grandeur i :

- Cliquer sur , sur  , puis sur « grandeur calculée ».

- Taper au clavier le nom de la grandeur « i » et son unité « A », puis taper son expression « i=C* U’c » ; enfin cliquer sur « OK ».

- Cliquer sur le dossier « variable » pour consulter les valeurs de i.

- Visualiser i=f(t) en cliquant sur , sur  pour définir dans les menus déroulants d’abscisses et d’ordonnées respectivement t et i.

- Modélisation pendant la phase de charge.

- Cliquer sur , puis sur , cliquer sur « Aexp(-t/()) » et enfin sur « OK ».

- Cliquer sur  pour définir les bornes : deux croix « ( » et « + » apparaissent sur le graphe.

- Placer la première sur le premier point de la charge et la deuxième sur le dernier point de la charge (milieu du graphe).

- Cliquer sur « ajuster » pour affiner la modélisation.

# Text boxes

1

3

2

Module Transel

Ref

C

C = 22(F

R = 39k(

1

1

EA2

R

EA1