Etude de la chute sur banc incliné soufflant magnum

Classes d’étude : seconde, 1S, TS

Matériel :	-      PC + interface Orphy GTS

- Cellule Magnum, mire triangulaire noire et banc incliné soufflant

- logiciel  Magnum et Régressi

Acquisition : Utilisation du logiciel Magnum.

  - Mettre en route le banc soufflant.

  - Etalonnage de Magnum : chute avec 50 points.

  - Cliquer sur « interface » puis sur « lancer acquisition ».

  - Confirmer les 50 points, cliquer sur OK et lâcher la mire noire le long du banc entre les branches de la cellule Magnum.

  - Sauvegarder l’acquisition en cliquant sur « fichier » puis sur « sauve ».

  - Entrer l’angle d’inclinaison du banc en commentaire, puis taper le nom du fichier souhaité.

  - Lancer Regressi grâce à l’icône en forme d’antenne parabolique.

# Exploitation sous Regressi

Etude du mouvement :

- Se placer sur le tableau de valeur en cliquant sur .

- définir les unités en cliquant sur le dossier « Incert/Unités », puis en tapant pour x « m », pour v « m.s-1 » et pour t « s ».

- Etude de x(t) : Visualiser la courbe x=f(t) en cliquant sur , sur  pour définir dans les menus déroulants d’abscisse et d’ordonnées respectivement t et x : courbe parabolique.

- Modélisation possible : cliquer sur , puis sur , cliquer sur parabole et enfin sur « OK ». Cliquer sur « Ajuster » pour affiner la modélisation.

- Vérifier que a=1/2g sin((, v0=0 et x0=0.

- Etude de v(t) : Visualiser la courbe v=f(t) en cliquant sur , sur  pour définir v comme nouvelle ordonnée : droite.

- Modélisation possible : cliquer sur , puis sur , cliquer sur droite et enfin sur « OK ». Cliquer sur « Ajuster » pour affiner la modélisation.

- Vérifier que a=1/2g sin((, et v0=0.

- Etude de a(t) :

- Définir la variable accélération en cliquant sur , puis sur

- Donner le nom « a » de la variable, ainsi que son unité m.s-2, cliquer sur dérivée et grâce au menus déroulants aux numérateur et dénominateur pour donner l’expression dv/dt.

- Visualiser la courbe a=f(t) en cliquant sur , sur  pour définir a comme nouvelle ordonnée

- Modélisation possible : cliquer sur , puis sur , cliquer sur droite et enfin sur « OK ». Cliquer sur « Ajuster » pour affiner la modélisation.

- Vérifier que a=1/2g sin((.

Etude énergétique :

- Définir de nouvelles variables en cliquant sur , puis sur  : cliquer sur « grandeur calculée » :

- Energie cinétique « Ec » en « J »: 	Ec=0.5*0.049*sqr(v) 	(masse obtenue par pesée de la mire noire)

- Energie potentielle « Ep » en « J » : 	Ep=-0.049*9.81*x*sin(	( Ep(x=0) = 0 )

- Energie mécanique « Em » en « J » : 	Em=Ec + Ep

- Visualiser simultanément les courbes : Ec=f(t), Ep=f(t) et Em=f(t)

- cliquer sur  , puis sur .

- Sélectionner dans les menus déroulants des grandeurs en ordonnée : Ec, Ep et Em.

- Vérifier que Em=constante.

Relation entre travail du poids et variation d’énergie cinétique:

- Définir de nouvelles variables en cliquant sur , puis sur  : cliquer sur « grandeur calculée » :

- Travail du poids « Wp » en « J »: 	Wp=0.042*9.81*x 	(masse obtenue par pesée de la mire jaune)

- Variation d’énergie cinétique « DEc » en « J » : 	DEc=Ec – Ec0	(Ec0 : première valeur de Ec calculée dans le tableau de grandeur)

- Visualiser la courbe : Wp=f(DEc) : droite linéaire

- Modélisation possible : cliquer sur , puis sur , cliquer sur droite et enfin sur « OK ». Cliquer sur « Ajuster » pour affiner la modélisation. Vérifier Wp=DEc.

comparaison de différentes acquisitions (au moins 3 !) obtenues pour des inclinaisons différentes :

- Ouverture des différents fichiers :

- Ouvrir la 1ère acquisition en cliquant sur « fichier », puis « ouvrir »

- Ouvrir les autres acquisitions en cliquant sur « fichier », puis « fusionner »

- Les différents fichiers apparaissent sur différentes pages dont le numéro s’affiche en haut de la page, à gauche du commentaire : pour changer de page, utiliser les taquets de part et d’autre du numéro de la page ou les touches F7 (page précédente) et F8 (page suivante) du clavier.

- Création du paramètre sin( :

- Cliquer sur , puis sur

- Cliquer sur « paramètre expérimental » et entrer au clavier « sin( » (le ( s’obtient en tapant au clavier Alt+B)

- Cliquer alors sur le dossier « paramètre » et entrer la valeur du sinus de l’angle d’inclinaison pour chaque page.

- Taper « entrée » à la fin de la saisie.

- Affichage et modélisation de v(t) pour toutes les pages :

- Visualiser la courbe v=f(t) sur une des pages en cliquant sur , sur

- définir t comme nouvelle abscisse et v comme nouvelle ordonnée, puis cliquer sur « superposition des pages » et sur OK : apparaissent plusieurs droite de pentes différentes.

- Modélisation des courbes :

- pour l’une des pages, cliquer sur , puis sur , cliquer sur droite et enfin sur « OK ». Cliquer sur « Ajuster » pour affiner la modélisation.

- Se placer sur chacune des autres pages et cliquer sur « ajuster ».

- Pour visualiser l’ensemble des paramètres « a » et « b » de modélisation des différentes pages, cliquer sur , puis sur  « paramètres »

- Etude de l’accélération en fonction de sin( :

- Cliquer sur , puis sur  , et définir pour abscisse « sin( » et pour ordonnée « a ».

- Modélisation de la courbe : cliquer sur , puis sur , cliquer sur « linéaire » et cliquer sur  « OK ». Cliquer sur « Ajuster » pour affiner la modélisation.

- Se placer sur chacune des autres pages et cliquer sur « ajuster ».

- Pour visualiser l’ensemble des paramètres « a » et « b » de modélisation des différentes pages, cliquer sur , puis sur  « paramètres »

# Text boxes

1

3

5

7

2