Etude des oscillations amorties d’un pendule pesant

Classes d’étude : seconde, 1S, TS

Matériel :	-     PC + interface Orphy GTS

- Pendulor

- logiciel  Orphy GTS et Régressi

Acquisition : Utilisation du logiciel Orphy GTS et du boîtier Orphy.

Branchement sur le boîtier Orphy :

  - Relier l’ordinateur au boîtier Orphy grâce au port RS 232 que l’on relie à la sortie notée « S » d’Orphy.

  - Relier pendulor par le câble prévu à cet effet en le connectant sur la fiche « C » d’Orphy.

  - Placer la voile ou le ressort selon que l’étude porte sur les frottements fluides ou solides.

  - Placer la masse de pendulor à une longueur de 40cm.

  - Mettre Orphy sous tension et placer le commutateur sur la position « Alt. Ref ».

  - Si les branchements sont correctement réalisés, on doit voir en façade du boîtier Orphy deux LED vertes allumées.

Réglage de Orphy GTS :

- Réglage du temps : cliquer sur « temps », puis entrer au clavier le nombre de points « 500 » et la durée de l’acquisition « 12 s ».

- Réglage de l’ordonnée : cliquer sur « modifier » et dans la nouvelle fenêtre, cliquer sur « EA0 ». Double cliquer alors sur U0 pour entrer le nom de la variable « angle », son unité « ° » et l’intervalle de mesure avec « -175 » pour valeur minimum et « +175 » pour valeur maximum.

Acquisition : réglage du déclenchement et amplitude initiale.

- Pour que toutes les acquisitions partent du même point, dans la fenêtre « synchronisation », cliquer sur « analogique »

- Dans la nouvelle fenêtre qui s’affiche, cliquer sur « EA0 », puis sur « mont » pour signifier que la condition de déclenchement se fait sur l’angle, dans la phase montante. Cliquer sur « OK ».

- Dans l’encart à droite d’analogique définir la valeur de l’angle : « angle > 0° ».

- écarter la tige d’un angle de -175°, cliquer alors sur « acquisition », et lâcher la tige : l’acquisition apparaît à l’écran.

- Transférer vers Regressi en cliquant sur « transfert ».

# Exploitation sous Regressi : étude des frottements solides

Etude des oscillations ((t) :

- Création d’une nouvelle variable : ((t)

- Cliquer sur , puis sur  .

- Donner le nom « ( » de la variable, ainsi que son unité rad, cliquer sur « grandeur calculée » et taper : 	(=(*angle/180.

- Visualiser la courbe (=f(t) en cliquant sur , sur  pour définir dans les menus déroulants d’abscisse et d’ordonnées respectivement t et ( : apparaît une sinusoïde amortie.

- Modéliser en cliquant sur , puis taper dans la fenêtre « expression du modèle » : ((t)=(a-b*t)*sin(2*(*t/T+(), puis cliquer sur .

- Cliquer sur « Ajuster » pour affiner la modélisation.

Etude de l’enveloppe de ((t) :

- Dans la fenêtre modélisation, toujours dans la fenêtre « expression du modèle », se placer à la fin de la ligne de modélisation de ((t) et taper sur entrée.

- Taper « ((t) :=a-b*t » et sur « entrée », puis taper « ((t) :=a-b*t ». Cliquer sur .

Etude de la vitesse angulaire ( (t):

- Création d’une nouvelle variable : ((t)

- Cliquer sur , puis sur  .

- Donner le nom « ( » de la variable, ainsi que son unité rad.s-1, cliquer sur « dérivée » et sélectionner dans les menus déroulants des numérateur et dénominateur respectivement ( et t.

- Visualisation de ((t) et ((t) simultanée

- Cliquer sur  , puis sur  et sélectionner dans les menus déroulants des grandeurs en abscisse t et des grandeurs en ordonnée ( et (.

- Détermination manuelle du déphasage :

- Cliquer sur le menu déroulant du « curseur standard » : sélectionner « curseur données », et cocher dans la nouvelle fenêtre « écart » et « ordonnée ». Cliquer sur « OK ».

- Deux points jaunes apparaissent à l’écran : placer le premier sur l’intersection de ((t) avec l’axe des abscisses, puis le deuxième sur l’intersection de ((t) avec l’axe des abscisses : ( s’affiche.

Etude énergétique :

- Définir de nouvelles variables en cliquant sur  : dans la barre de menu, doit apparaître . Si l’angle apparaît en °, cliquer dessus pour qu’il apparraisse.

- Cliquer sur  , puis sur « grandeur calculée » :

- Energie cinétique « Ec » en « J »: 	Ec=0.5*0.144*sqr((*0.4) 	(masse obtenue par pesée de la masse suspendue à la tige et la longueur L=40cm se lie directement sur pendulor)

- Energie potentielle « Ep » en « J » : 	Ep=-0.144*9.81*0.4*(1-(cos())	( Ep((=0) = 0 )

- Energie mécanique « Em » en « J » : 	Em=Ec + Ep

- Visualiser simultanément les courbes : Ec=f(t), Ep=f(t) et Em=f(t)

- cliquer sur  , puis sur .

- Sélectionner dans les menus déroulants des différentes ordonnées Ec, Ep et Em.

- Vérifier que Em diminue.

# Exploitation sous Regressi : étude des frottements fluides

Etude des oscillations ((t) :

- Création d’une nouvelle variable : ((t)

- Cliquer sur , puis sur  .

- Donner le nom « ( » de la variable, ainsi que son unité rad, cliquer sur « grandeur calculée » et taper : 	(=(*angle/180.

- Visualiser la courbe (=f(t) en cliquant sur , sur  pour définir dans les menus déroulants d’abscisse et d’ordonnées respectivement t et ( : apparaît une sinusoïde amortie.

Etude de la vitesse angulaire ( (t):

- Création d’une nouvelle variable : ((t)

- Cliquer sur , puis sur  .

- Donner le nom « ( » de la variable, ainsi que son unité rad.s-1, cliquer sur « dérivée » et sélectionner dans les menus déroulants des numérateur et dénominateur respectivement ( et t.

- Visualisation de ((t) et ((t) simultanée

- Cliquer sur  , puis sur  et sélectionner dans les menus déroulants des grandeurs en abscisse t et des grandeurs en ordonnée ( et (.

- Détermination manuelle du déphasage grâce au « curseur données » (voir étude de ((t))

Etude énergétique :

- Définir de nouvelles variables en cliquant sur  : dans la barre de menu, doit apparaître . Si l’angle apparaît en °, cliquer dessus pour qu’il apparraisse.

- Cliquer sur  , puis sur « grandeur calculée » :

- Energie cinétique « Ec » en « J »: 	Ec=0.5*0.144*sqr((*0.4) 	(masse obtenue par pesée de la masse suspendue à la tige et la longueur L=40cm se lie directement sur pendulor)

- Energie potentielle « Ep » en « J » : 	Ep=-0.144*9.81*0.4*(1-(cos())	( Ep((=0) = 0 )

- Energie mécanique « Em » en « J » : 	Em=Ec + Ep

- Visualiser simultanément les courbes : Ec=f(t), Ep=f(t) et Em=f(t)

- cliquer sur  , puis sur .

- Sélectionner dans les menus déroulants des différentes ordonnées Ec, Ep et Em.

- Vérifier que Em=constante.

Etude de l’enveloppe:l’utilisation de la modélisation prédéfinie est peu convaincante.

- Cliquer sur  , puis sur  et sélectionner dans les menus déroulants des grandeurs en abscisse t et des grandeurs en ordonnée (.

- Sélectionner dans le menu déroulant « curseur standard » la fonction « réticule ».

- Placer le réticule sur chaque maximum de la courbe ((t) et valider en appuyant sur la barre d’espace.

- Appuyer sur le clic droit de la souris et sélectionner « tableau valeurs » par un clic gauche.

- Le tableau apparaît : appuyer sur « copier ».

- Dans « édition », cliquer sur « coller document » (penser à enregistrer le fichier de départ) : un nouveau fichier apparaît.

- Visualiser le graphe ((t) qui correspond à l’enveloppe.

- Modéliser en cliquant sur Modélisation de la courbe : cliquer sur , puis sur , cliquer sur « exponentielle », puis sur  « OK ». Cliquer sur « Ajuster » pour affiner la modélisation.

# Text boxes

2

1

1

1

3

4

5