Etude des oscillations libres d’un pendule pesant

Classes d’étude : seconde, 1S, TS

Matériel :	-     PC + interface Orphy GTS

- Pendulor

- logiciel  Orphy GTS et Régressi

Acquisition : Utilisation du logiciel Orphy GTS et du boîtier Orphy.

Branchement sur le boîtier Orphy :

  - Relier l’ordinateur au boîtier Orphy grâce au port RS 232 que l’on relie à la sortie notée « S » d’orphy.

  - Relier pendulor par le câble prévu à cet effet en le connectant sur la fiche « C » d’Orphy.

  - Régler la masse à une longueur L=40cm de l’axe pour la première acquisition (pour l’étude de la période en fonction de la longueur, prendre deux masses au lieu d’une et diminuer à chaque fois la longueur de 5cm).

  - Mettre Orphy sous tension et placer le commutateur sur la position « Ref 0 ».

  - Si les branchements sont correctement réalisés, on doit voir en façade du boîtier Orphy deux LED vertes allumées.

Réglage de Orphy GTS :

- Réglage du temps : cliquer sur « temps », puis entrer au clavier le nombre de points « 500 » et la durée de l’acquisition « 5 s ».

- Réglage de l’ordonnée : cliquer sur « modifier » et dans la nouvelle fenêtre, cliquer sur « EA0 ». Double cliquer alors sur U0 pour entrer le nom de la variable « angle », son unité « ° » et l’intervalle de mesure avec « -175 » pour valeur minimum et « +175 » pour valeur maximum.

Acquisition : réglage du déclenchement et amplitude initiale.

- Pour que toutes les acquisitions partent du même point, dans la fenêtre « synchronisation », cliquer sur « analogique »

- Dans la nouvelle fenêtre qui s’affiche, cliquer sur « EA0 », puis sur « mont » pour signifier que la condition de déclenchement se fait sur l’angle, dans la phase montante. Cliquer sur « OK ».

- Dans l’encart à droite d’analogique définir la valeur de l’angle : « angle > 0 ».

- Ecarter la tige d’un angle de -35°, cliquer alors sur « acquisition » et lâcher la tige : l’acquisition apparaît à l’écran.

- Transférer vers Regressi en cliquant sur « Transfert ».

# Exploitation sous Regressi

Etude de ((t) :

- Visualiser la courbe (=f(t) en cliquant sur , sur  pour définir dans les menus déroulants d’abscisse et d’ordonnées respectivement t et ( : apparaît une sinusoïde.

- Détermination de la période T manuellement :

- Cliquer sur le menu déroulant du « curseur standard » : sélectionner « curseur données », et cocher dans la nouvelle fenêtre « écart » et « abscisse ». Cliquer sur « OK ».

- Deux points jaunes apparaissent à l’écran : déplacer les de façon à ce qu’ils délimitent une période : T s’affiche.

- Détermination de l’amplitude (m manuellement :

- Cliquer sur le menu déroulant du « curseur standard » : sélectionner « curseur données », et cocher dans la nouvelle fenêtre « écart » et « ordonnée ». Cliquer sur « OK ».

- Deux points jaunes apparaissent à l’écran : placer le premier sur l’intersection de ((t) avec l’axe des abscisses, puis le deuxième sur un maximum de ((t) : (m s’affiche.

Etude de ((t) :( angle en radian

- Création d’une nouvelle variable : ((t)

- Cliquer sur , puis sur  .

- Donner le nom « ( » de la variable, ainsi que son unité rad, cliquer sur « grandeur calculée » et taper : 	(=2*(*(/360.

- Modélisation de ((t)

- Cliquer sur  , puis sur  et sélectionner dans les menus déroulants des grandeurs en abscisse et ordonnée respectivement t et (.

- Cliquer sur , puis sur , cliquer sur « sinusoïde pure » et enfin sur « OK ».

- Cliquer sur « Ajuster » pour affiner la modélisation.

Etude de la vitesse angulaire ( (t):

- Création d’une nouvelle variable : ((t)

- Cliquer sur , puis sur  .

- Donner le nom « ( » de la variable, ainsi que son unité rad.s-1, cliquer sur « dérivée » et sélectionner dans les menus déroulants des numérateur et dénominateur respectivement ( et t.

- Visualisation de ((t) et ((t) simultanée

- Cliquer sur  , puis sur  et sélectionner dans les menus déroulants des grandeurs en abscisse t et des grandeurs en ordonnée ( et (.

- Détermination manuelle du déphasage grâce au « curseur données » (voir étude de ((t))

- Modélisation de ((t)

- Cliquer sur  , puis sur  et sélectionner dans les menus déroulants des grandeurs en abscisse et ordonnée respectivement t et (.

- Cliquer sur , puis sur , cliquer sur « sinusoïde pure » et enfin sur « OK ».

- Cliquer sur « Ajuster » pour affiner la modélisation.

Etude énergétique :

- Définir de nouvelles variables en cliquant sur , puis sur  : cliquer sur « grandeur calculée » :

- Energie cinétique « Ec » en « J »: 	Ec=0.5*0.144*sqr((*0.4) 	(masse obtenue par pesée de la masse suspendue à la tige et la longueur L=40cm se lie directement sur pendulor)

- Energie potentielle « Ep » en « J » : 	Ep=-0.144*9.81*0.4*(1-(cos())	( Ep((=0) = 0 )

- Energie mécanique « Em » en « J » : 	Em=Ec + Ep

- Visualiser simultanément les courbes : Ec=f(t), Ep=f(t) et Em=f(t)

- cliquer sur  , puis sur .

- Sélectionner dans les menus déroulants des différentes ordonnées Ec, Ep et Em.

- Vérifier que Em=constante.

Relation entre la période T et la longueur L du pendule : réaliser 5 ou 6 acquisitions différentes.

- Ouverture des différents fichiers :

- Ouvrir la 1ère acquisition en cliquant sur « fichier », puis « ouvrir ».

- Ouvrir les autres acquisitions en cliquant sur « fichier », puis « fusionner »

- Les différents fichiers apparaissent sur différentes pages dont le numéro s’affiche en haut de la page, à gauche du commentaire : pour changer de page, utiliser les taquets de part et d’autre du numéro de la page ou les touches F7 (page précédente) et F8 (page suivante) du clavier.

- Création du paramètre L :

- Cliquer sur , puis sur

- Cliquer sur « paramètre expérimental » et entrer au clavier « L ».

- Cliquer alors sur le dossier « paramètre » et entrer la valeur de la longueur du pendule pour chaque page.

- Taper « entrée » à la fin de la dernière saisie.

- Affichage et modélisation de ((t) pour toutes les pages :

- Visualiser la courbe ((t) sur une des pages en cliquant sur , sur

- Définir t comme nouvelle abscisse et ( comme nouvelle ordonnée, puis cliquer sur « superposition des pages » et sur OK : apparaissent plusieurs sinusoïdes de périodes différentes.

- Modélisation des courbes :

- Pour l’une des pages, cliquer sur , puis sur , cliquer sur « sinusoïde pure » et enfin sur « OK ». Cliquer sur « Ajuster » pour affiner la modélisation.

- Se placer sur chacune des autres pages et cliquer sur « ajuster ».

- Pour visualiser l’ensemble des paramètres « a », « b », « T » et  « ( » des modélisation des différentes pages, cliquer sur , puis sur  « paramètres ».

- Etude de T2 en fonction de L :

- Cliquer sur , puis sur « paramètres ».

- Cliquer sur , puis sur « grandeur calculée » : entrer le nom de la variable « T2 », et son expression « sqr(T) », puis cliquer sur « OK ».

- Cliquer sur , puis sur , et en sélectionnant dans les menus déroulants des grandeurs en abscisse et ordonnée respectivement « L » et « T2 ».

- Modélisation de la courbe : cliquer sur , puis taper dans la sur , cliquer sur « droite » et cliquer sur  « OK ». Cliquer sur « Ajuster » pour affiner la modélisation.

- Vérifier que le coefficient directeur de la droite est égal à 4(2/g.

# Text boxes

1

1

3

4

2

1

5