La pile

Séance de découverte du principe d'une pile saline (2heures)

Qu'est ce qu'une pile ? Quel est son principe de fonctionnement ?

- Pré requis:

- Connaître les différents métaux courants (Zn, Cu, Al, Fe) et le graphite.

- Connaître la notion de pH.

- Notions sur la transformation chimique (des réactifs disparaissent...)

- Notions sur le courant électrique en tant que déplacement de charges.

- Notions de tension et d'intensité.

- Notions sur le générateur.

- Situation déclenchante. (15 à 20 mn) (--> réponses possibles des élèves)

- Une constatation : On recycle les piles usagées

- Pourquoi ? Que cherche-t-on à récupérer ?

--> Des produits chimiques.

--> Des métaux.

--> Elles peuvent resservir.

- Une observation (on utilise une pile 4,5 V démontée) : les 3 piles sont reliées entre-elles

- Qu'est que cela indique ? De quel métal est fait le corps ?

--> Il est en zinc (comparaison avec différentes lames)

--> Le corps joue un rôle.

--> Le zinc est une des bornes de la pile (la négative)

--> Avec 3 piles 1,5V on en fait une de 4,5 V

- Une observation (on utilise une pile «bien usée» au corps rongé)

- Qu'arrive-t-il au zinc quand la pile est usée ?

--> Il est rongé.

--> Il est usé.

--> Il disparaît.

- Lors de quel phénomène voit-on disparaître de la matière ?

--> Une réaction/transformation chimique.

- Une observation (on utilise une pile coupée en deux ou un schéma)

- Que trouve-t-on dans une pile ?

--> Une matière noire (attention elle est toxique)

--> Une tige noire centrale reliée à la borne positive.

- On compare à une baguette de graphite.

--> La tige est bien du graphite (du carbone)

- Matériel pour les manipulations:

- Nous avons besoin de plaques métalliques (Zn, Cu, Al ...) et de baguettes de graphite.

- Une solution d'acide éthanoïque à 10 % ou du vinaigre blanc (0,50 € le litre)

- Bêcher, Pinces Crocodiles

- Multimètre (voltmètre)

- Objet alimenté par une petite pile bouton (carte musicale ?, calculette ?) Del ?

- Manipulations: (30 à 40 mn)

Objectifs:

Les élèves ont pour «challenge»:

- de réaliser une pile «saline» « Zn/C » d'après les observations du 2) (5 – 10 mn)

- d'en déterminer la « tension »et repérer la borne « + » (5 mn)

- d'essayer d'améliorer le système en utilisant d'autres métaux. (10 mn)

- de tenter une mise en série avec les voisins afin de rendre leur pile utilisable. (10 mn)

Aide apportée :

Il faudra expliquer l'utilisation du vinaigre pour remplacer la « matière noire toxique ».

Résultats obtenus dans des conditions très « basiques » de manipulation:

| Zn | C | 1 V |
| --- | --- | --- |
| Cu | Zn | 1 V |
| Al | Zn | 0,4 V |
| Cu | Al | 0,5 V |
| C | Al | 0,65 V |

- Conclusions / Cours : (30 mn)

- On rassemble les résultats des élèves (polycopié ?).

- Comment constitue-t-on une pile ?

- Quel type d'énergie récupère-t-on ?

- Quel type d'énergie a-t-on utilisé ?

- Lors de quel processus cette énergie a-t-elle été libérée ?

- Ouverture historique (10 mn)

- Texte historique de Volta décrivant sa pile avec questions. (Type ex 15p145 Nathan H.Carré)

LPasques : laurent.pasques@ac-nancy-metz.fr

# Text boxes

V