La lampe à dynamo linéaire

Objectif : La production d’énergie électrique et rédaction d’un mode d’emploi

Pré requis : les connaissances acquises en classe de cinquième :

- qu’est ce qu’un circuit électrique : rôle du générateur, schéma, symboles normalisés

- circuit électrique en boucle simple

Situation déclenchante : Les élèves ont à leur disposition une la lampe à dynamo linéaire déchargée . Leur travail consiste à rédiger le mode d’emploi de cette lampe torche d’un type nouveau

Scénario :

- Les élèves découvrent assez vite que pour allumer la lampe , il faut la bouger . En affinant leurs observations , ils mettent en évidence que l ‘éclat de la lampe est maximal lorsqu’ils bougent la lampe de telle manière que la masse métallique mobile à l’intérieur de la lampe fait des mouvements allers retours d’avant en arrière .

- Ils rédigent le mode d’emploi de la lampe .

- Le corps transparent de la lampe ne laisse pas apparaître de pile comme dans une lampe classique . Les élèves se posent la question de savoir où est le générateur  .

- L’observation du fait que la lampe se « colle » au tableau noir ou que des clés ou des ciseaux sont attirés par la lampe laisse supposer qu’elle contient un aimant

- Le démontage d’une lampe confirme l’absence de pile . La masse mobile métallique est facilement identifiée comme étant un aimant . La lampe contient aussi une bobine

- Les élèves formulent ensuite des hypothèses pour expliquer le fonctionnement de  la lampe et proposent des protocoles expérimentaux pour vérifier celles ci . Ces protocoles sont produits sous forme écrite et comprennent le schéma du montage proposé

- Il est mis à la disposition des élèves des DEL, des aimants , des cylindres d’acier ou d’autres métaux, du fil de cuivre non isolé, du fil de cuivre verni, … .Les élèves mettent en œuvre les protocoles proposés

- Le résultat des expérimentations est mis en commun .

Trace écrite : Le recoupement des observations faites par les élèves leur permet de conclure qu’il est possible de produire du courant électrique à l’aide d’une bobine et d’un aimant avec un mouvement relatif de l’un par rapport à l’autre .