COMMENT REALISER UN CIRCUIT A PARTIR D'UN SCHEMA NORMALISE ?

- classe: 5ème

- durée :   15 min

- les pré-requis

Le circuit électrique simple. Vocabulaire spécifique.

- support de travail

Matériel : du matériel électrique en excès dont 2 lampes 6V-0,1 A, 1 pile 4,5V, 2 pinces crocodiles, au moins 3 fils de connexion.

Document papier : fiche méthode.

- consigne donnée à l’élève

Etudier la fiche méthode et réaliser un circuit avec deux lampes en série à partir de son schéma normalisé.

- Item étudié

Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes

- dans le programme de la classe visée

| les connaissances | les capacités | Facteurs de réussite |
| --- | --- | --- |
| Le circuit électrique en série |
| Les dipôles constituant le circuit en série ne forment qu’une seule boucle. | Réaliser un montage en série à partir d’un schéma. | L’élève réalise suit un protocole donné simple laissant une part d’autonomie, en respectant les règles de sécurité. |

- énoncé

Méthode

Etape 1 : Repère les dipôles utilisés et leur nombre sur le schéma normalisé. Compte le nombre de fil de connexion nécessaire.

Etape 2 : Dispose les dipôles sur ton plan  de travail comme sur le schéma normalisé

Etape 3 : Relie les différentes bornes en faisant une boucle : pars d'une borne du générateur pour finir par revenir son autre borne.

Application: Réalise le circuit série schématisé ci-dessous :

# Text boxes

On souhaite réaliser un montage électrique à partir du schéma normalisé ci-contre :