### L.E.G.T  "La Briquerie" 15, route de la Briquerie 57100 THIONVILLE

## Fristot Francis

# ETUDE EXPERIMENTALE D'UN HACHEUR SERIE

CLASSE : T.G.E.N.

1° ) Généralité.

Un hacheur est un convertisseur statique. Il transforme une tension continue en une tension continue réglable. Les hacheurs sont essentiellement utilisés pour alimenter les moteurs à courant continu dont on veut faire varier la vitesse.

- Principe sur charge résistive :

# E = 10 V

-   Montrer que < Uc > = Uc moyen =  E

-   Déterminer <  I  > =I moyen

- Cas d'une charge inductive

Généralement un hacheur alimente un moteur. Cette charge est donc inductive. C'est aussi le cas de nombreuses alimentations à découpage où un enroulement, qui sert à "lisser " le courant fourni par l'alimentation à la charge, est incorporé en série avec celle-ci. Dans ce cas il est nécessaire de placer une diode de roue libre en dérivation avec le groupement série {charge, bobine de lissage }

Dans le cas d'une charge inductive une diode de roue libre doit être introduite dans le circuit.

2°) Etude expérimentale

La charge sera successivement constituée d'une résistance R=100  puis d'une charge inductive. Dans les deux cas on visualisera Uc(t) et Ic(t)

Pour l'astable à rapport cyclique réglable : T = (R3+R4) C ln (1+2*R1/R2)  ;  (rapport cyclique)=

Réaliser le montage astable et vérifier son fonctionnement.

Relever et tracer <Uc> = f(  ) dans le cas d'une charge résistive et inductive ( moteur C.C ).

Vérifier la variation de vitesse du moteur à courant continu ( n = f  [<Uc> ] ).

# Text boxes

Uc

E

H

R

100

Uc

t

T               T

H fermé          H ouvert

R4

E = 12 V

1k

Ic(t)

P = 100k

1k

Uc(t)

R3

Transistor Darlington

( Ex : BDV65 Thomson)

ou

montage "Darlington"

(2 N1711 et 2N3055 )

-

+

Rb=330



C=100nF

charge

Vs(t)

Dr

R2=100 k

R1=10k