### L.E.G.T  "La Briquerie" 15, route de la Briquerie 57100 THIONVILLE

## Fristot Francis

#### MONOSTABLE

Classe :T.G.EN.

I) Circuit de déclenchement

Pour déclencher un monostable à circuits logiques dont le schéma est donné , il faut appliquer sur l'entrée de ce dernier une impulsion de la forme ( cf. cours de physique)

La durée T de l'impulsion est très importante quant au bon fonctionnement du monostable

a) Schéma du circuit de déclenchement.

Uc(0) = 0 V ; R= 2,2K ; C = 4,7nF     La tension V(t) est de période T'.

b) Etude théorique du circuit de déclenchement

de 0 à t1:  le condensateur peut-il se charger ?

de t1 à t2: quelle est la constante de charge du circuit ? Donner l'équation de Uc(t) et de Ve(t)

à t2-  Quelles sont les valeurs de Uc ,de V(t) , de Ve(t) ?

à t2+  Quelles sont les valeurs de Uc , de V(t) , de Ve(t) ? Quel est l'état de la diode ? Comment évolue la

tension Uc (t) ?

c) Etude pratique

Réaliser le montage et relever Ve(t) . Etudier l'influence de la fréquence de V(t).

# II ) Montage monostable

a) Schéma du monostable

C1 = 6,8nF   R1 = 220 k    Re = 220 

Relever en concordance des temps les tensions Ve(t) , V1(t) , V2(t) et V3 (t)

Expliquer l'allure de V2(t). Quelle est la période  du monostable ?