### L.E.G.T  "La Briquerie" 15, route de la Briquerie 57100 THIONVILLE

Fristot Francis

AMPLIFICATEUR A TRANSISTOR BIPOLAIRE

Classe : T.G.E.N.

1) Montage à étudier:

On considère le montage amplificateur fonctionnant à une fréquence de 1kHz. Les condensateurs de liaison et de découplage sont supposés avoir une impédance nulle à cette fréquence .

Le transistor ( 2N 1711) possède à cette fréquence un modèle équivalent dont le schéma est le suivant:

Le point de repos du transistor est :

Ib0 = 0,2mA

Ic0 = 20mA

Vce0 = 6 V

Vbe0 = 0,6V

Ip = 10 * Ib0

2) Etude théorique:

a) Déterminer la valeur des composants résistifs

b) Etude en dynamique: 	 - Donner le schéma équivalent du montage.

- Déterminer Ze et Zs.

- Quelle doit être la valeur de Ru pour avoir une puissance transmise maximale ? On se placera  dans cette condition pour déterminer l'amplification en tension Av.

3) Etude pratique:

A) Vérifier la polarisation du transistor.

B) Pour une fréquence de 1k Hz :

- visualiser Ve(t) et Vs(t) En déduire la valeur de l'amplification en tension.

- mesurer Ze et Zs .

C) Etudier la réponse en fréquence de cet amplificateur.