### L.E.G.T  "La Briquerie" 15, route de la Briquerie 57100 THIONVILLE

## Fristot Francis

# MESURES SUR UNE CELLULE DE WIEN

CLASSE : T.G.E.N.

1) Préparation

On considère le quadripôle . La tension Ve(t) est de la forme Ve(t) = Vemax. sin (t ) ;    est une pulsation variable.

R= 33 kC = 10 nF

n  pouvant prendre les valeurs 2 et  0,5.

Vs

a) Exprimer T=               =   f  ( n , R ,C et    )    .    Montrer  que T  peut se mettre sous la forme:

Ve

n

T =                                          ( X : terme que l'on définira )

n + 2 + j ( X - 1/X )

b) Exprimer  T  =  | T |

c) Pour quelle fréquence F0  | T |   est-il maximum ? Donner la valeur de ce maximum en fonction de n.

( F0 est appelée fréquence d'accord ).

c)  Exprimer et calculer les fréquences de coupure à - 3 dB.

d) Pour n = 2 et n = 0,5 : donner et tracer les allures des courbes :    G = 20Log |T| = f ().

Arg.( T ) = g ( )0

2) Expérimentation

Pour les deux valeurs de n tracer les courbes G =  f( ) et Arg. T = f( ) .

Quelle est l'influence de n sur le gain et la bande passante.

On définit la bande passante par : B.P. =  ( c.sup   -  c.inf.).