### L.E.G.T  "La Briquerie" 15, route de la Briquerie 57100 THIONVILLE

## Fristot Francis

# OSCILLATEUR A RESISTANCE NEGATIVE

- Dipôle à résistance négative

Montage 1                                                                               Montage 2

# Dipôle en N                                                                            Dipôle en S

Etudes expérimentales :

Pour R1 = R2=10 k et R =1k , proposer un montage permettant de relever à l'oscilloscope la courbe

Ve = f ( ie ).

Nota : on placera une résistance de 1,5k en série avec le générateur de fonction dans le cas du montage 1 (attaque en courant) et on la supprimera dans le cas du montage 2.

Réaliser les montages et relever les caractéristiques Ve = f( Ie ) des deux montages.

En déduire  les valeurs ( V1 ,ie1 ) et (V2, ie2) correspondant aux limites du régime de fonctionnement linéaire.

- Rappel sur le circuit R,L,C.

- Oscillateur à résistance négative:

Soit le montage:

Le condensateur initialement chargé se décharge dans le circuit  ( L ; r ;Rn ). Il se forme un courant sinusoïdal non amorti de pulsation  . Ecrire l'équation des mailles ; en déduire les relation liant Rn ,C , r ,L et la pulsation La résistance Rn est réalisée par le montage 1. Ajuster la valeur de R pour que la tension Uc(t) soit alternative sinusoïdale .Relever la fréquence de cette tension et la valeur de R.

# Text boxes

R2

R1

-

+

R

R

Ve

Ve

ie

ie

+

-

R2

R1

L= 0,3 H

.r = 10 

R

C = 470 nF

Ve(t)

L  ; r               Rn

C

Uc(t)

Vsm(t)

- Exprimer la fréquence Fo ( fréquence propre ou de résonance ) du circuit. En déduire la valeur de To.

- La tension Ve(t) est unidirectionnelle carrée de période T >> To :

- Visualiser la tension Uc(t) en concordance de temps avec Ve(t).

- Etudier l'influence de la valeur de R sur  les oscillations de Uc(t). Vérifier que pour R>  ces oscillations n'existent plus. Expliquer qualitativement le phénomène.