L.E.G.T  "La Briquerie" 15, route de la Briquerie 57100 THIONVILLE

Fristot Francis

MULTIVIBRATEUR  ASTABLE

Réalisation à l'aide de circuit logique

Classe : T.G.E.N.

I) Etude des circuits logiques:

A)  Préparation

a) rappeler la table de vérité d'un opérateur NAND.

b) proposer un montage permettant d'obtenir un opérateur NON à partir d'un NAND.

B) Expérimentation

a) Relever la table de vérité d'un opérateur NAND.

b) Tracer la caractéristique d'un opérateur NON

## II)Astable

1) Schéma du multivibrateur

2) Préparation

a) La période  T = 1/F de cet astable est :T = 2.R.C. ln 3. Déterminer la valeur de C si R= 10k et F = 40 kHz.

b) Quelle est la fréquence  si R = 470 k ; C=100 nF .

3) Expérimentation

a) Visualiser  V2(t)  et V1 (t) si  R = 470 k ; C=100 nF .

b) Tracer F = f( R ) pour la valeur de C trouvée en  2.a).

## III) Association

Trouver une association de deux montages ( de structure identique à celle déjà étudiée ) pour que la tension de sortie du système soit de la forme: (de période T  trouvée au paragraphe 2.b) ).