L.E.G.T  "La Briquerie" 15, route de la Briquerie 57100 THIONVILLE

Fristot Francis

ETUDE  D'UN MONTAGE ASTABLE

I) Schéma du montage:

P=100 k ; R1=2 R2 =47k Ra=Rb=10k ; C = 10 nF  ; les diodes D1 et D2 sont parfaites,

R est une résitance pouvant varier de 0 à 100 k

II) Etude du TRIGGER

a) Exprimer les seuils de "basculements"  U1 et U2 en fonction de |Vsat| ; E ; Ra et Rb.

b) Tracer Vs = f(Ve) ; indiquer les tensions U1 et U2 pour E = 0V ; 1V ; 2,5V et 5V.

.

III) Etude du montage astable .

a) P étant réalisé à l'aide d'une boîte à décade pour  E = 0V  tracer:

-  ( rapport cyclique = Temps "haut"/ période ) = f (P )

Conclusions ; commentaires   [que dire de la période et du rapport cyclique de Vs(t) ]

b) Tracer F [fréquence de Vs(t) ] = g ( R ) pour   =  0,5 et E = 0V

c)  =  0,5 ; R = 50 k étudier l'influence de E sur la fréquence et le rapport cyclique de la tension de sortie Vs(t).