### L.E.G.T  "La Briquerie" 15, route de la Briquerie 57100 THIONVILLE

## Fristot Francis

# COMPARATEURS

CLASSE : T.G.E.N.

A) REALISATION  A AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL

1) Influence de la source E   (   |Vcc+ | =  |Vcc- | =  Vsat  = 12 V )

a) Exprimer les seuils de basculement U1 et U2 de ce comparateur en fonction des éléments du montage et des tensions Vcc+ et Vcc- .

b) Relevés à l'oscilloscope : effectuer le montage permettant de relever Vs = f (Ve). Relever cette caractéristique. Conclusion , commentaires.

2 ) Influence de Vcc+ et de Vcc-    (  E = Cte = 2 V )

Vcc+ = 12 V  ;  Vcc-= - 4 V

a) Exprimer les seuils de basculement U1 et U2 de ce comparateur en fonction des éléments du montage et des tensions Vcc+ et Vcc-

b)Relever la caractéristique et comparer aux résultats théoriques

B) REALISATION A L'AIDE DE CIRCUITS LOGIQUES C MOS   ( 4011 )

R2 = 2 R1

a) exprimer V = f ( R1 , R2 , Ve , Vs )

b) La tension Ve est de la forme  ( cf. figure ) : Etudier la variation de Vs

c) Vérification expérimentale : Ve (t) est un signal sinusoïdal d'amplitude suffisante. Visualiser Vs (t).

Relever les tensions de basculements U1 et U2  . Peut-on obtenir un rapport cyclique de 50 % ?

On modifie le montage comme suit :

Le pont diviseur permet de considérer que la tension d'entrée  V  est égale à la tension Ve(t) augmentée d'une composante continue    .

La tension Ve (t) est la même que précédemment .Agir sur les éléments du montage  afin  que E soit égale à

( U1 + U2 ) / 2  . Visualiser Vs (t)

C) REALISATION A L'AIDE DE CIRCUITS LOGIQUES TTL   (7400 )

Montage avec protection à l'entrée :

Réaliser le montage et relever Vs = f ( Ve ).