## Slide 1: Tester la loi de Mariotte
Notions et contenus | Compétences attendues
Modèle de comportement d’un gaz : loi de Mariotte. | Utiliser la loi de Mariotte. Tester la loi de Mariotte, par exemple en utilisant un dispositif comportant un microcontrôleur.
Le but est de montrer que le produit p×V est égal à une constante où V est le volume total d’air.
Auteurs : Julie Rémy et Florence Deneuve
Notes: Penser à ajouter le volume de la seringue (calcul pour chaque matériel )

## Slide 2
Pré-requis
I Situation déclenchante
II Présentation du matériel
1) Capteur de pression absolue (MPX5700AP)
2) Mesure de la pression avec le capteur de pression
3) Etalonnage du capteur
4) Programme Arduino

## Slide 3
III Expérience
IV Exploitation des résultats
1) Avec Regressi
2) Avec Python
V Programmes qui combinent Arduino et Python
VI Application

## Slide 4: Pré-requis 1e spé

## Slide 5: I Situation déclenchante
Vidéo bulles plongeur :
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=tkLfBBTIchs
Ou Bulles dans un verre d’eau gazeuse

## Slide 6
Pourquoi les bulles grossissent-elles en remontant vers la surface ?
Questions :
  a) Rappeler l’évolution de la pression lorsque la profondeur varie.
  b) Formuler une hypothèse concernant la question posée.
Notes: Traces d’écrit des élèves

## Slide 7: II Présentation du matériel 1) Capteur de pression absolue (MPX5700AP)
Attention à bien repérer la borne Vout (celle avec une encoche).
Pin 1 : Vout
Pin 2 : GND
Pin 3 : VS = 5 V

## Slide 8: 2) Mesure de la pression avec le capteur de pression
Pin 1 sur A0 d’Arduino
Pin 2 sur GND d’Arduino
Pin 3 sur 5V d’Arduino
Relier la seringue, en la mettant sur la position 45 mL, au capteur.

## Slide 9: 3) Etalonnage du capteur de pression
L’équation d’étalonnage donnée par la notice est :
p = (Vout/VS – 0,04) / 0,0012858
où Vout représente la tension relevée en V
Vs : la tension d’alimentation (ici sous 5,0 V)
p: la pression en kPa
On peut mettre cette équation sous la forme :
p = 155,545 × U – 31,109
où U est la tension relevée en V

## Slide 10: 4) Programme Arduino
float tension, pression ; //Déclaration des variables tension et pression
void setup() {
Serial.begin(9600) ; //Initialisation de la communication série
}
void loop() {
tension = analogRead(A0) * 5.0 / 1023 ; //Lecture de la tension et conversion en V
pression = tension * 155.545 - 31.109 ; //Obtention de la pression en kPa grâce à la notice
//Affichage de la pression sur le moniteur série
Serial.print(pression) ;
Serial.println(" kPa ");
delay(5000) ; //actualisation de la mesure toutes les 5s
}

## Slide 11: III Expérience
Mettre le piston de la seringue sur 45 mL.
Relier la seringue munie du tuyau au capteur.
Ouvrir le moniteur série.
Faire des mesures tous les 5 mL en appuyant sur le piston (jusqu’à 15 mL).
Remplir le tableau de valeurs suivant :
où Vs est le volume de la seringue
Remarque :
Pour relever les valeurs à la fin de la manipulation, il faut décocher défilement automatique.
VS en mL | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15
p en kPa |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12: Exemple de relevés

## Slide 13: IV Exploitation des mesures
But : tracer p×V = f(V) où V est le volume total
(volume de la seringue + volume du tuyau)
2 possibilités :
Avec Regressi
Avec Python

## Slide 14: 1) Avec Regressi
Tracer la courbe p × V = f(V) avec V = Vs + 3,2 en mL où 3,2 mL est le volume du tuyau (diamètre : 0,45 cm et hauteur : 20,0 cm)
Produit = k avec k = 3137 kPa × mL

## Slide 15: 2) Avec Python
Exemple de programme Python :
from matplotlib import pyplot
from scipy.stats import linregress
pression=[.........] # saisir vos valeurs de la pression en kPa
volume_seringue=[45,40,35,30,25,20,15] # volume de la seringue en mL
volume_total=[]
produit=[]
for i in range (0,len(volume_seringue)) :
volume_total.append(volume_seringue[i]+.........) # indiquer le volume du tuyau en mL
produit.append((pression[i]*volume_total[i]))

## Slide 16
pyplot.ylabel("P*Volume_total en kPa.mL")
pyplot.xlabel("Volume_total en mL")
pyplot.title("Etude de la loi de Boyle-Mariotte")
pyplot.scatter(volume_total,produit,color='red',marker='+')
pyplot.axis([0,max(volume_total),0,max(produit)*1.1])
regression=linregress(volume_total,produit)
pyplot.plot([0.0,max(volume_total)],[regression[1], regression[1]+regression[0]*max(volume_total)],color='green')
pyplot.show()

## Slide 18: V Programmes qui combinent Arduino et Python
Programme Arduino
// Initialise la variable valCapteur
int valCapteur = 0 ;
// Fonction appelée au démarrage de la carte Arduino
void setup() {
// Initialise la communication avec le PC
Serial.begin(9600);
}
// Fonction appelée en boucle tant que la carte Arduino est alimentée
void loop() {
// Mesure la tension sur la broche A0, valeur variant de 0 à 1023
valCapteur = analogRead(A0);
// Envoie la mesure au PC pour affichage et attend 500 ms
Serial.println(valCapteur);
delay(500);
}

## Slide 19
import serial
from matplotlib import pyplot
from scipy.stats import linregress
pression = []
volume_seringue = []
tension = []
volume_total = []
produit = []
for i in range (0,7) :
volume_seringue.append(float(input("Entrer le volume de la seringue et valider :")))
serie = serial.Serial(port='COM…', baudrate=9600) # Indiquer le port sur lequel est branché Arduino
serie.readline()
nombre = float(serie.readline())
serie.close()
Programme Python

## Slide 20
tension.append(nombre*5/1023)
pression.append(((tension[i]/5)-0.04)*1000/0.012858)
volume_total.append(volume_seringue[i]+…) #Indiquer le volume du tuyau
produit.append(volume_total[i]*pression[i])
pyplot.ylabel("P x Vtotal (hPa.mL)")
pyplot.xlabel("Vtotal (mL)")
pyplot.title("Etude de la loi de Mariotte")
pyplot.scatter(volume_total, produit, color = 'red', marker = '+')
pyplot.axis([0,max(volume_total),0,max(produit)*1.1])
regression = linregress(volume_total, produit)
pente = regression[0]
ordonneeOrigine = regression[1]
coefCorrelation = regression[2]
regression = linregress(volume_total, produit)
pente = regression[0]
ordonneeOrigine = regression[1]
coefCorrelation = regression[2]
pyplot.plot([0.0, max(volume_total)],[ordonneeOrigine, ordonneeOrigine+pente*max(volume_total)])
pyplot.show()

## Slide 22: Retour sur la situation déclenchante
Conclusion :
A température constante, le volume V d’une quantité de gaz donnée varie de façon inversement proportionnelle à la pression p qu’il subit :
p× V= constante
Quand la bulle remonte, la pression diminue car h diminue.
Comme on sait que p × V= constante, le volume de la bulle augmente donc la bulle est plus grosse

## Slide 23: Annexe : Etalonnage du capteur de pression
En toute rigueur, il faudrait étalonner chaque capteur en utilisant le montage suivant :

## Slide 24: VI Application : La surpression pulmonaire, une conséquence de la loi de Boyle-Mariotte
1) Rappels
Un plongeur subit la pression de l’air et la pression de l’eau. Elle varie selon le graphe ci-dessous :

## Slide 25
2) Conséquences
Extrait d’une brochure de plongée sous-marine : Pourquoi faut-il souffler en remontant ?
Dans une bouteille de plongée, l’air est stocké sous grande pression. Le détendeur permet au plongeur de respirer de l’air à la même pression que celle de l’eau qui l’entoure. A 10 m de profondeur, cette pression est deux fois plus importante que la pression de l’air à la surface. Lorsque le plongeur remonte vers la surface, la pression diminue. Suivant la loi de Boyle-Mariotte, la diminution de pression s’accompagne d’une augmentation du volume de l’air contenu dans les poumons. Si le plongeur bloque sa respiration lors de la remontée, l’air continue à se dilater jusqu’à atteindre la limite d’élasticité du poumon. Il est donc dangereux de bloquer sa respiration lors de la remontée.

## Slide 26
3) Questions
a) Sans calcul, expliquer que « la diminution de pression s’accompagne d’une augmentation du volume d’air contenu dans les poumons ».
b) A 10 m de profondeur, une quantité d’air donnée occupe un volume de 3,0 L.
Calculer le volume de cette même quantité d’air lorsqu’elle arrive à la surface.
c) Expliquer la phrase soulignée dans le texte.