## Slide 1
1 · Restitution technique
Système → manipulation → résultats → analyse → conclusion technique
2 · Exploitation pédagogique
Niveau → problématique → objectifs → séquence → activité → évaluation
Système
Notes: Objectif oral : montrer que tu maîtrises le format de l’épreuve..
Mon oral est organisé en deux temps. Dans un premier temps, je rends compte de l’activité expérimentale réalisée sur le système.
Dans un second temps, j’explique comment cette activité devient une séquence pédagogique adaptée au niveau CPGE

## Slide 2
Système
1 · Restitution technique
Contexte
Le robot assiste un opérateur dans une tâche répétitive afin de diminuer l’effort fourni et les risques de TMS.
Fonction étudiée
L’utilisateur impose un effort sur la poignée ; la commande collaborative transforme cette intention en mouvement de l’axe.
Utilisateur
Fop
Poignée +
commande
Chaîne de
motorisation
Axe + charge
vitesse
Notes: Objectif oral : présenter CoMax sans entrer dans trop de détails techniques.
« Le système étudié est le robot collaboratif CoMax, qui reproduit une fonction industrielle d’assistance à l’effort. L’idée est d’aider un opérateur à effectuer des tâches répétitives tout en limitant la pénibilité.
« L’utilisateur applique un effort sur une poignée. Cet effort est détecté, traité par la commande collaborative, puis transformé en mouvement de l’axe. »
« Le système est donc intéressant pédagogiquement car il met en relation une intention humaine, une chaîne d’information, une chaîne d’énergie et une réponse mécanique mesurable. »

## Slide 3
Système
1 · Restitution technique
Manipulations réalisées
Prise en main
xxx
Prise en main
xxx
Prise en main
xxx
Notes: Objectif oral : expliquer le protocole expérimental de manière simple.
« Pour répondre à cette problématique, je propose un protocole en trois temps : modifier le comportement de la commande, mesurer la vibration, puis comparer le comportement avec et sans filtre. »
« Le premier essai consiste à faire varier le gain KP de la commande collaborative. Cela permet de montrer que le gain agit principalement sur la rapidité et la réactivité du système. »
« Le second essai consiste à relever un signal temporel, par exemple l’effort mesuré par la jauge ou la vitesse moteur, afin d’identifier la période dominante des oscillations. »
« Le troisième essai consiste à comparer le comportement avec et sans filtre réjecteur, soit expérimentalement, soit par simulation fréquentielle. »

## Slide 4
Système
1 · Restitution technique
Analyse et conclusion
Constats
xxx
Interprétation
xxx
Décision
xxx
Notes: Objectif oral : expliquer le protocole expérimental de manière simple.
« Pour répondre à cette problématique, je propose un protocole en trois temps : modifier le comportement de la commande, mesurer la vibration, puis comparer le comportement avec et sans filtre. »
« Le premier essai consiste à faire varier le gain KP de la commande collaborative. Cela permet de montrer que le gain agit principalement sur la rapidité et la réactivité du système. »
« Le second essai consiste à relever un signal temporel, par exemple l’effort mesuré par la jauge ou la vitesse moteur, afin d’identifier la période dominante des oscillations. »
« Le troisième essai consiste à comparer le comportement avec et sans filtre réjecteur, soit expérimentalement, soit par simulation fréquentielle. »

## Slide 5
Système
2 · Exploitation pédagogique
Niveau choisi
CPGE PTSI — fin de premier semestre / début second semestre. Variante possible : PT deuxième année pour approfondir la commande numérique.
Pré-requis
Chaînes d’énergie et d’information ; schéma-bloc ; systèmes du 1er et 2e ordre ; réponse temporelle ; début de lecture fréquentielle.
Place dans la progression
Après une première approche des asservissements et avant une synthèse sur les performances stabilité–rapidité–précision.
Notions visées
Identification d’un mode vibratoire ; diagramme de Bode ; filtre réjecteur ; validation expérimentale d’un modèle.
Notes: Objectif oral : formuler la question du point de vue élève.
« La problématique pédagogique que je propose aux étudiants est la suivante : comment un ingénieur peut-il identifier une vibration sur un système réel et choisir une correction permettant de la réduire ? »
« Cette formulation est volontairement centrée sur la démarche d’ingénieur. Les étudiants ne font pas seulement un calcul : ils partent d’un système réel, mesurent, modélisent et justifient un choix. »
« Les trois pôles à confronter sont le cahier des charges, le système réel et le modèle. »

## Slide 6
Système
2 · Exploitation pédagogique
Problématique pédagogique
CPGE PTSI — fin de premier semestre / début second semestre. Variante possible : PT deuxième année pour approfondir la commande numérique.
CDC
exigence
Système réel
mesures
Modèle
fréquentiel
Notes: Objectif oral : montrer que tu sais placer l’activité dans une progression CPGE.
« Je positionne cette exploitation en CPGE PTSI, plutôt en fin de premier semestre ou au début du second semestre, après une première approche des systèmes asservis. »
« Les étudiants doivent déjà connaître les chaînes d’énergie et d’information, les schémas-blocs, les réponses temporelles simples et les premiers éléments d’analyse fréquentielle. »
« En deuxième année, la même activité peut être approfondie avec la commande numérique, l’échantillonnage ou l’implantation du correcteur. »

## Slide 7
Système
2 · Exploitation pédagogique
Objectifs
Analyser
Identifier la chaîne d’information, la chaîne d’énergie et la structure de la boucle collaborative.
Expérimenter
Mettre en œuvre un protocole pour mesurer la vibration et extraire la période dominante.
Modéliser
Associer un comportement du second ordre au mode vibratoire principal.
Valider
Comparer courbes mesurées et simulées ; justifier le rôle du filtre réjecteur.
Communiquer
Produire une conclusion technique argumentée à partir des résultats.
Notes: Objectif oral : annoncer des objectifs évaluables.
« Les objectifs d’apprentissage sont formulés sous forme d’actions observables : analyser, expérimenter, modéliser, valider et communiquer. »
Pour analyser :
« Les étudiants doivent identifier la structure de la boucle collaborative et les grandeurs physiques en jeu. »
Pour expérimenter :
« Ils doivent mettre en œuvre un protocole de mesure pour extraire une période ou une fréquence dominante. »
Pour modéliser :
« Ils associent ensuite cette vibration à un comportement fréquentiel, par exemple un mode du second ordre. »
Pour valider :
« Enfin, ils comparent le comportement avec et sans filtre et concluent sur la pertinence de la correction. »

## Slide 8
Système
2 · Exploitation pédagogique
Déroulé de la séquence
Séance 1
Appropriation
Besoin industriel
Exigences
Schéma-bloc
Hypothèses
Séance 2
TP mesures
Essais avec KP
Acquisition Fj / ωm
Mesure de T
Observation vibration
Séance 3
Simulation
Calcul de ω0
Simulation Bode
Avec / sans filtre
Validation
Synthèse
Institutionnalisation
Trace écrite
Bilan des écarts
Critères d’évaluation
Ouverture
Notes: À dire : le découpage donne au jury une vision concrète de la progression. Ne pas trop détailler chaque question élève ici.
Objectif oral : montrer une organisation concrète.
« Je propose une séquence courte en trois temps : une séance d’appropriation, une séance de TP expérimental et une séance de simulation-synthèse. »
Séance 1 :
« La première séance permet de comprendre le besoin industriel, l’exigence de stabilité et la structure fonctionnelle du système. »
Séance 2 :
« La deuxième séance est centrée sur la manipulation : essais avec différents gains, acquisition des signaux et mesure de la période de vibration. »
Séance 3 :
« La troisième séance exploite les résultats : calcul de la fréquence, lecture fréquentielle, comparaison avec et sans filtre, puis conclusion. »
À mettre en avant :
« La séquence est volontairement progressive : comprendre, mesurer, modéliser, conclure. »

## Slide 9
Système
2 · Exploitation pédagogique
Livrables élèves et traces d’apprentissage
Schéma-bloc
Architecture de la boucle collaborative et variables.
Courbe annotée
Période T, fréquence f0, observation des vibrations.
Comparaison Bode
Avec / sans filtre réjecteur, fréquence atténuée.
Conclusion
Validation du filtre vis-à-vis de l’exigence de stabilité.
Notes: À dire : les livrables doivent être courts mais ciblés. Ils permettent aussi une évaluation rapide.
Objectif oral : montrer que l’activité produit des traces évaluables.
« Pour que la séquence soit exploitable, chaque étape doit laisser une trace. Je prévois donc quatre livrables courts. »
À dire rapidement :
« D’abord un schéma-bloc pour l’appropriation, ensuite une courbe annotée pour la mesure, puis une comparaison fréquentielle avec et sans filtre, et enfin une conclusion technique argumentée. »
À mettre en avant :
« Ces livrables permettent d’évaluer la démarche complète et pas seulement le résultat numérique final. »
Phrase forte :
« L’objectif n’est pas que les étudiants recopient une correction, mais qu’ils prouvent leur raisonnement à partir de traces. »

## Slide 10
Système
2 · Exploitation pédagogique
Différenciation
Étudiants fragiles
• Schéma-bloc partiellement complété
• Aide au relevé de période
• Fiche méthode : f0 = 1/T ; ω0 = 2π/T
• Courbes déjà exportées si échec acquisition
Étudiants à l’aise
• Estimer l’incertitude sur T
• Comparer plusieurs gains KP
• Étudier un mauvais réglage du filtre
• Proposer une justification fréquentielle plus détaillée
Notes: À dire : la différenciation est une preuve de maîtrise pédagogique. Elle anticipe les difficultés réelles de TP.
Objectif oral : montrer que tu anticipes les difficultés.
« Comme l’activité repose sur une manipulation et un logiciel de simulation, je prévois des sécurisations pour éviter que les étudiants soient bloqués par un problème technique. »
Pour les étudiants fragiles :
« Pour les étudiants fragiles, je fournis un schéma-bloc partiellement complété, une fiche méthode pour passer de T à f zéro et omega zéro, et éventuellement des courbes déjà exportées si l’acquisition échoue. »
Pour les étudiants à l’aise :
« Pour les étudiants plus à l’aise, je propose d’estimer l’incertitude sur la période, de comparer plusieurs gains KP ou d’étudier l’effet d’un mauvais réglage du filtre. »
Phrase forte :
« La différenciation ne change pas l’objectif final, mais elle adapte le niveau d’autonomie. »

## Slide 11
Système
2 · Exploitation pédagogique
Livrables élèves et traces d’apprentissage
Critère
Indicateur observable
Poids
Appropriation
Schéma-bloc correct, grandeurs bien identifiées
25 %
Mesure
Période relevée correctement, incertitude ou moyenne
25 %
Modélisation
ω0 calculée et injectée dans la simulation
20 %
Analyse
Comparaison avec/sans filtre et conclusion argumentée
20 %
Communication
Trace claire, vocabulaire scientifique, courbes annotées
10 %
Notes: À dire : cette grille montre que les critères sont alignés avec les objectifs.
Objectif oral : montrer une évaluation simple et cohérente.
« L’évaluation est construite sur les étapes de la démarche : appropriation, mesure, modélisation, analyse et communication. »
À mettre en avant :
« Je valorise autant la qualité du protocole et de l’interprétation que la valeur numérique obtenue. En TP, un résultat imparfait peut être intéressant s’il est bien analysé. »
Phrase utile :
« Par exemple, un étudiant peut obtenir une fréquence légèrement différente, mais s’il justifie son relevé, compare avec le modèle et conclut correctement sur le rôle du filtre, la démarche est validée. »
Phrase forte :
« L’évaluation porte donc sur la capacité à relier essai réel, modèle et exigence. »

## Slide 12
Système
2 · Exploitation pédagogique
Conclusion
« Cette séquence place les étudiants dans une démarche d’ingénieur : ils partent d’un problème réel de stabilité, réalisent une mesure, identifient un mode vibratoire, exploitent un modèle fréquentiel puis justifient l’utilisation d’un filtre réjecteur. Le système xxx devient ainsi un support pertinent pour travailler l’analyse des performances, la modélisation et la validation expérimentale d’un système asservi. »
Notes: À dire : lire ou reformuler cette conclusion en gardant un débit lent. Ne pas ajouter une nouvelle idée à la fin.
Objectif oral : finir proprement et convaincre.
Phrase prête à dire :
« Pour conclure, cette séquence place les étudiants dans une véritable démarche d’ingénieur. Ils partent d’un problème réel de stabilité, réalisent une mesure, identifient un mode vibratoire, exploitent un modèle fréquentiel, puis justifient l’utilisation d’un filtre réjecteur. »
À mettre en avant :
« Le système CoMax est donc un support pertinent pour travailler l’analyse des performances, la modélisation et la validation expérimentale d’un système asservi. »
Dernière phrase forte :
« Je ne propose pas un TP isolé, mais une séquence structurée autour d’une problématique, avec des objectifs, des traces, une évaluation et une différenciation. »